Муниципальный заказчик

Администрация Жигаловского

муниципального образования

Муниципальный контракт

№05 ОК/2011 от 17 октября 2011 года

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ЖИГАЛОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Том III

Комплексная оценка территории.

Охрана окружающей среды

Иркутск

2012

## Руководящий состав Территориального проектного института гражданского строительства, планировки и застройки городов Иркутской области                 ОАО «Иркутскгражданпроект»

Генеральный директор

ОАО «Иркутскгражданпроект»                                                                                В.Ю. Юртин

Главный архитектор института                                                                                    И.В. Козак

Начальник Отдела территориального

планирования                                                                                                          С.Г. Алёшкина

Главный архитектор

Отдела территориального планирования                                                 В.Я. Снежко-Блоцкий

## Разработчики документа территориального планирования

Основные разделы

- Экономика                                                                                                             Д.В. Маргеева

- Транспорт                                                                                                                   Е.А. Зелент

- Водоснабжение и водоотведение                                                                       В.С. Ленденев

- Теплоснабжение                                                                                               С.Ю. Салманова

- Электроснабжение и связь                                                                                     Е.Е. Акреева

Специальные разделы

- Комплексная оценка территорий

Охрана природы и окружающей среды                                                         А.А.Степанишина

- Инженерно-технические мероприятия

гражданской обороны. Мероприятия по

предупреждению чрезвычайных ситуаций                                                        Э.В. Щелканов

- Инженерная подготовка и защита территорий                                          А.А. Плетненцова

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ВЫПОЛНЕН В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ

НОРМАМИ, ПРАВИЛАМИ И СТАНДАРТАМИ

Главный архитектор проекта                                                                  В. Я. Снежко-Блоцкий

## Авторский состав проекта

| Генеральный директор ОАО «Иркутскгражданпроект» | В.Ю. Юртин |
| --- | --- |
| Главный архитектор ОАО «Иркутскгражданпроект» | И.В. Козак |
| Отдел территориального планирования |
| Начальник Отдела территориального планирования | С.Г. Алёшкина |
| Архитектурная часть |  |
| Главный архитектор проекта | В.Я. Снежко-Блоцкий |
| Архитектор | Т.Н. Семенкова |
| Экономика |  |
| Инженер-экономист | Д.С. Маргеева |
| Транспорт, инженерная подготовка |  |
| Ведущий инженер | Е.А. Зелент |
| Инженерная подготовка | А.А. Плетненцова |
| Водоснабжение, водоотведение |  |
| Главный специалист | В.С. Ленденев |
| Теплоснабжение |  |
| Инженер | С.Ю. Салманова |
| Сети электроснабжения и связи |  |
| Инженер | Е.Е. Акреева |
| Охрана окружающей среды |  |
| Инженер-эколог | А.А. Степанишина |
| Охрана историко-культурного наследия |  |
| Главный специалист | Е.В. Пуляевская |
| Техник-архитектор | А.Ю. Галкина |
| ИТМ ГО и ЧС |  |
| Инженер ГО ЧС | Э.В. Щелканов |

ОГЛАВЛЕНИЕ

Руководящий состав Территориального проектного института гражданского строительства, планировки и застройки городов Иркутской области                 ОАО «Иркутскгражданпроект»	2

Разработчики документа территориального планирования	3

Авторский состав проекта	4

ВВЕДЕНИЕ	7

ГЛАВА I. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ	12

1.	Атмосферный воздух	12

2. Рельеф, гидрография и водные ресурсы Жигаловского МО	14

3.Месторождения пресных подземных вод	16

4. Поверхностные воды. Качество воды. Источники загрязнения	17

5. Питьевое водоснабжение и санитарно-гигиеническое состояние его источников	20

6. Растительность	21

7. Земельные ресурсы и почвы	23

8. Современное воздействие на почвенный покров. Нарушенность почв	25

9. Санитарное состояние почвы	26

10. Твердые бытовые отходы	28

11. Физические факторы окружающей среды	31

11.1. Электромагнитное загрязнение	31

11.2. Акустическое загрязнение	36

11.3. Радиационная обстановка на территории Жигаловского МО	37

12. Здоровье населения	42

12.1. Медико-демографические показатели здоровья населения	42

12.2. Характеристика заболеваемости (по обращаемости) населения Жигаловского МО	45

ГЛАВА II. ЗЕЛЕНЫЙ ФОНД	46

13. Система зеленых насаждений (эколого-рекреационный аспект)	46

14. Зеленые зоны поселений	47

15. Система озеленения поселений	48

ГЛАВА III.ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	51

16. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	51

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:	51

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;	51

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;	51

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.	52

4) Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.	52

5) Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.	52

17. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	53

18. Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов	57

ГЛАВА IV. ГРАДОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ	59

ГЛАВА V. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	63

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Жигаловского муниципального образования (в дальнейшем – Жигаловское МО) выполнен на основании Муниципального контракта №05 ОК/2011г от 17.10.2011г. заключенного между ОАО «Иркутскгражданпроект» и администрацией Жигаловского муниципального образования, в соответствии с законодательными актами Российской Федерации, Иркутской области, в том числе с Градостроительным кодексом РФ (№ 190-ФЗ от 29.12.2004г), Законом Иркутской области от 23 июля 2008г №59-оз "О градостроительной деятельности в Иркутской области", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, Жигаловского района, а также положениями технического задания к проекту.

Подготовка проекта Генерального плана осуществлена с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования Российской Федерации, «Схеме территориального планирования МО «Жигаловский район» Иркутской области», муниципальных образований, региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, а также с учетом результатов публичных слушаний по проекту Генерального плана и предложений заинтересованных лиц.

Раздел «Комплексная экологическая оценка территории Жигаловского МО» выполнен в составе проекта «Генеральный план Жигаловского муниципального образования».

В процессе экологической оценки проанализированы ресурсы, экологические и планировочные факторы.

При разработке раздела использована информация, представленная администрацией, учреждениями и предприятиями муниципального образования, управлением Роспотребнадзора по Иркутской области, территориального органа Федеральной службы Государственной статистики по Иркутской области, Департамента здравоохранения Иркутской области и др; использованы материалы из «Государственных докладов об охране окружающей среды в Иркутской области»; также использованы материалы из «Лесохозяйственного регламента Жигаловского лесничества» представленные Федеральным агентством лесного хозяйства Иркутской области.

В разделе дана пофакторная оценка территории, характеристика современного состояния природных сред территории Жигаловского МО и прогноз воздействий от хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.

В разделе учтены требования законов Российской Федерации «Об охране окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об отходах производства и потребления», «Об охране атмосферного воздуха», Правил охраны поверхностных вод, Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г №136-ФЗ; Водного кодекса и других нормативных документов в области проектирования.

Авторский коллектив выражает признательность администрации ////МО, а также всем специалистам, участвовавшим в данной работе, за помощь в сборе необходимой информации и благодарит за участие в творческой работе, за предложения и практические советы при разработке документов территориального планирования.

Состав проекта

| № | Наименование | Секретность |
| --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |
| Утверждаемая часть |
| 1. | Том I. Положения о территориальном планировании | Не секретно |
| Материалы по обоснованию |
| 2. | Том II. Градостроительное планирование развития территории | Не секретно |
| 3. | Том III. Комплексная оценка территории. Охрана окружающей среды | Не секретно |
| 4. | Том IV. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Секретно |
| Графические материалы |
| Утверждаемая часть |
| 5. | Проектный план. Основной чертеж. Схема функционального зонирования территории. М 1:5 000 | Не секретно |
| 6. | Схема планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры. Схема инженерной подготовки территории М 1:5 000 | Не секретно |
| 7. | Схема планируемого размещения объектов водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации. М 1:5 000 |  |
| 8. | Схема планируемого размещения объектов электроснабжения и связи. М 1:5 000 |  |
| 9. | Схема планируемого размещения объектов теплоснабжения и газоснабжения. М 1:5 000 |  |
| Материалы по обоснованию |
| 10. | Схема расположения Жигаловского муниципального образования в структуре Жигаловского района. М 1:500 000 |  |
| 11. | Схема современного использования территории (опорный план). М 1:5 000 |  |
| 12. | Схема комплексной оценки территории. М 1:5 000 |  |
| 13. | Схема границ зон с особыми условиями использования. М 1:5 000 |  |
| 14. | ИТМ ГО ЧС. Схема размещения потенциально опасных объектов. М 1: 5000 |  |
| 15. | ИТМ ГО ЧС. Проектный план. М 1:5 000 |  |
| 16. | ИТМ ГО ЧС. Схема оповещения. М 1:5 000 |  |

Термины и определения

В настоящей градостроительной документации термины и определения используются в следующих значениях:

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

градостроительная документация - обобщенное наименование документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, документов градостроительного зонирования муниципальных образований и документации по планировке территорий муниципальных образований, иных документов, разрабатываемых в дополнение к перечисленным, в целях иллюстрации или детальной проработки принятых проектных решений с проработкой архитектурно-планировочных решений по застройке территории, разрабатываемых на профессиональной основе;

задание на проектирование (градостроительное задание) - документ, содержащий требования к составу, содержанию и последовательности выполнения работ по разработке проектов генеральных планов, а также к их качеству, порядку и условиям выполнения в составе контракта (договора) на разработку проектов;

градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

градостроительное регулирование - деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления по упорядочению градостроительных отношений, возникающих в процессе градостроительной деятельности, осуществляемая посредством принятия законодательных и иных нормативных правовых актов, утверждения и реализации документов территориального планирования, документации по планировке территории и правил землепользования и застройки;

градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства;

нормативы градостроительного проектирования (региональные и местные) - совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, включая инвалидов, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий;

муниципальный заказчик - орган местного самоуправления, обеспечивающий подготовку документов территориального планирования при размещении заказа на подготовку градостроительной документации;

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, которые используются для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования;

исполнитель - физическое или юридическое лицо, являющееся разработчиком проекта Генерального плана на основании заключенного с заказчиком муниципального контракта на подготовку такой документации и осуществляющее ее подготовку в соответствии с требованиями законодательства и условиями заключенного контракта;

коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала);

коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала).

красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты);

объект капитального строительства (федерального, регионального и местного значения) - существующее и планируемое к строительству здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;

реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);

устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

высота здания – определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего этажа, в том числе мансардного. При этом верхний технический этаж не учитывается.

При определении этажности здания учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.

При определений количества этажей учитываются все этажи, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и другие.

гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Используемые сокращения

МО – муниципальное образование

СТП – Схема территориального планирования

ГО - гражданская оборона и ЧС - чрезвычайные ситуации

ИТМ - инженерно-технические мероприятия

ФГИС ТП - федеральная государственная информационная система территориального планирования

ИСОГД - информационные системы обеспечения градостроительной деятельности;

СанПиН - санитарные правила и нормы

СНиП - строительные нормы и правила

ГОСТ - государственные стандарты

СЗЗ – санитарно-защитная зона

ВЗ – водоохранная зона

СТО – станция технического обслуживания

КНС – канализационная насосная станция

КОС – канализационные очистные сооружения

КПД – коэффициент полезного действия

ПДК – предельно допустимый коэффициент

ХПК – химическое потребление кислорода

ТЭО – технико-экономическое обоснование

ПС – подстанция

ТП – трансформаторная подстанция

СИП – самонесущий изолированный провод

ООТП – объекты охраны природных территорий

ПНЗ – пост наблюдения за загрязнением (атмосферного воздуха)

# ГЛАВА I. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Поселок Жигалово является административным центром Жигаловского района Иркутской области и расположен на левом берегу в верхнем течении р. Лены и имеет пристань. Автодорогами соединён с Иркутском (400км) и ближайшей железнодорожной станцией Залари (240км).

Оценка экологического состояния является важной составляющей комплексной оценки территории и служит основой экологического обоснования и выбора приоритетных направлений использования, развития и реконструкции территорий, определяет условия и ограничения реализации проектов планировки и реконструкции.

Экологическое обоснование проектных решений Генерального плана направлено на охрану окружающей среды, рациональное природопользование, защиту здоровья населения и формирование экологически безопасной среды жизнедеятельности.

Общие экологические требования, соблюдение которых обязательно при градостроительном проектировании, установлены рядом законов Российской Федерации: «Об охране окружающей природной среды», «Об охране атмосферного воздуха», «О недрах», «О животном мире», «Об особо охраняемых природных территориях», «Основы лесного законодательства РФ», «Об экологической экспертизе», «Водным кодексом РФ», «Земельным кодексом РФ», «Инструкцией по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности (М., 1995 г.) и др.

В настоящем разделе рассматривается состояние различных компонентов окружающей среды: атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвы, растительности, факторов физического воздействия.

## Атмосферный воздух

Промышленные предприятия со значительными выбросами на территории Жигаловского МО отсутствуют. На территории МО нет крупных сельскохозяйственных, а также крупных перерабатывающих предприятий.

Основное влияние на загрязнение атмосферного воздуха поселений оказывают предприятия жилищно-коммунального хозяйства, котельные и печное отопление жилого сектора.

Состояние атмосферного воздуха определяется условиями циркуляции и степенью хозяйственного освоения рассматриваемой территории, а также характеристиками фонового состояния атмосферы. В поселке отсутствуют стационарные посты наблюдения за состоянием атмосферы. Том ПДВ по МО не разрабатывался.

Учитывая виды деятельности предприятий МО, можно предположить, что ожидаемое воздействие на атмосферный воздух и, соответственно, на население поселков возможно от котельных, работающих на угле: в атмосфере близлежащих домов возможно наличие таких веществ, как пыль, диоксиды азота и серы, железо, медь, цинк.

Теплоснабжение п. Жигалово обеспечивается большим количеством разрозненных низкоэффективных муниципальных теплоисточников малой мощности, использующих в качестве топлива, преимущественно, уголь и дрова.

Техническое состояние муниципальных теплоисточников на социальных объектах характеризуется высоким уровнем износа.

Таблица 1. Перечень котельных Жигаловского МО.

| № | Населенный пункт | Объект | Отпуск тепла, тыс. Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Жигалово | Котельная «Центральная» (Жилфонд) | 1,501 |
| 2 | п. Жигалово | Котельная «Геолог» | 3,965 |
| 3 | п. Жигалово | Котельная «Якорек» (Детский сад) | 0,401 |
| 4 | п. Жигалово | Котельная «Школа №1» | 1,270 |
| 5 | п. Жигалово | Котельная пер. Рабочий «Ул. Спортивная» (жилфонд) | 1,871 |
| 6 | п. Жигалово | Котельная ул. Советская гостиница "Тайга" | 0,536 |
| 7 | п. Жигалово | Котельная ул. Кирова,5 Собственная база МУТЭП | 0,270 |
| 9 | п. Жигалово | Котельная «Военкомат» |  |
| 10 | п. Жигалово | Котельная центра досуга (к/т Восход), ул.Советская,11 | 0,272 |
| 11 | п. Жигалово | Котельная детский сад «Колобок» ул. Пролетарская | 0,053 |
| 12 | п. Жигалово | Котельная детский сад «Колокольчик» ул. Рабочая | 0,245 |
| 13 | п. Жигалово | Котельная ДЮСШ ул. Партизанская | 0,157 |
| 14 | п. Жигалово | Котельная ДК «Современник» ул. Партизанская | 0,099 |
| 15 | п. Жигалово | Котельная Администрация МО «Жигаловский район» ул. Советская ,25 | 0,706 |
| 16 | п. Жигалово | Котельная Управление сельского хозяйства пер. Комсомольский,1 | 0,402 |
| 17 | п. Жигалово | Котельная ул. Советская Центральная районная больница | 0,963 |
| 18 | п. Жигалово | Котельная ул. Рабочая АТП | 0,351 |
| 19 | п. Жигалово | Котельная ул. Депутатская,16 «Ленаречторг» | 0,245 |
| 20 | п. Жигалово | Котельная ул. Левина Аптека -12 | 0,464 |
| 21 | п. Жигалово | Котельная ул. Неугодниковская АО «Зверопромхоз» | 1,110 |
| 22 | п. Жигалово | Котельная ул. Колчанова Судостроительный завод | 6,068 |
| 23 | п. Жигалово | Котельная ул. Карла-Маркса,9 ОАО «ДСИО» | 1,241 |
| 24 | п. Жигалово | Котельная ул. Чупановская СРП | 1,106 |
| 25 | п. Жигалово | Котельная ул. Советская ЭТУС | 0,467 |
| 26 | п. Жигалово | Котельная ул. Левина.1 РУПС | 0,369 |
| 27 | п. Жигалово | Котельная ул. Советская Ветстанция | 0,245 |
| 28 | п. Жигалово | Котельная ул. Советская Лесничество | 0,379 |
| 29 | п. Жигалово | Котельная Музыкальная школа | 0,061 |

Из этого ряда теплоисточников выделяются 3 новых и 1 модернизированная котельная, построенные в рамках реализации муниципальной целевой программы «Газификация муниципального образования «Жигаловский район» на 2007-2010 гг.» и ОЦП «Газификация населенных пунктов Иркутской области» - газовые, работающие на резервном топливе («Центральная», «Д/с Якорек», «Школа №1» на ПБФ, «Геолог» на газовом конденсате).

Эти котельные оснащены современным, высокотехнологичным оборудованием, соответствующим всем требованиям безопасности и эффективности, которые существуют на сегодняшний день.

Выводы

Жилой фонд МО почти полностью представлен домами частной одноэтажной застройки с печным отоплением, что, несомненно, приводит к загрязнению воздушного бассейна п.Жигалово такими примесями как оксиды углерода, серы, азота, взвешенные вещества, сажа и др.

Для большинства источников выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, расположенных на территории Жигаловского МО, инвентаризации отсутствуют.

Рекомендации

Организация и проведение натурных исследований атмосферного воздуха и измерений уровней физических воздействий на атмосферный воздух в рамках проведения надзорных мероприятий.

Проведение лабораторных исследований при плановых проверках предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, с включением исследований атмосферного воздуха и измерений уровней физического воздействия на атмосферный воздух на границе санитарно-защитных зон, границе жилой застройки.

Для уменьшения воздействия выбросов от котельных требуется их перевод на альтернативные виды топлива (газ.)

## 2. Рельеф, гидрография и водные ресурсы Жигаловского МО

Жигаловский район располагается в пределах наиболее приподнятой части Лено-Ангарского плато со средними высотами 840-980м над уровнем моря. Наивысшая его точка (1509м) находится в северо-восточной части вблизи границы с Казачинско-Ленским районом.

Река Лена, протекая через территорию района с юга на север, делит его на две части. Западная, левобережная часть лежит в пределах восточных склонов Ангаро-Ленского водораздела и характеризуется небольшой гористостью. Восточная, правобережная часть расположена на сглаженных холмистых склонах водораздела рек Лены и Киренги. Некоторые хребты этого водораздела имеют абсолютные высоты более 1 тыс. м. Именно на этом водоразделе, в северной его части, расположена наивысшая точка района.

Река Лена является основной водной артерией Жигаловского МО, все остальные водотоки данной территории относятся к ее бассейну.

Речные долины, в основном, узкие, сформированные водной эрозией, с крутыми склонами, на которых кое-где обнажаются коренные породы. Поймы иногда заболочены, с участками многолетней мерзлоты.

Наиболее ровный рельеф наблюдается в пойме Лены, на участке между впадениями в нее двух крупных притоков – Илги и Тутуры. Здесь сосредоточена основная часть населения района и расположен поселок Жигалово.

Питание рек района смешанное. Половодье на реках обычно начинается в конце апреля - начале мая, а заканчивается в первой половине июня. Характер половодья – бурный. При вскрытии рек часто происходят заторы льда, нередко вызывающие большие подъемы уровня воды.

Паводки обусловлены сильными дождями, таянием снега и ледников. Паводки обычно начинаются сразу после спада половодья, а иногда накладываются на него и за летне-осенний период повторяются около 5 раз.

Ледообразование на водотоках происходит в условиях низкой водности. Лед на реках появляется в виде заберегов или сала и одновременно в массе речной воды появляется шуга.

Ледяной покров однородный с ровной поверхностью. Вскрытие на реке происходит путем размыва ледяного покрова талыми водами. Ледоход на промерзающей реке бывает редко, так как большая часть льда тает на месте.

Река Лена - десятая в мире по длине река и восьмая в мире по полноводности. Самая крупная из российских рек, чей бассейн целиком лежит в пределах страны.

Начинается на территории Иркутской области с небольшого ручейка на западном склоне Байкальского хребта на высоте 1470м над уровнем моря, в 10км от берега Байкала. Ее протяженность от истока до устья 4270км, общая площадь водосборного бассейна – 2425км2.

Протяженность Лены в пределах Иркутской области составляет 1250км, площадь водосбора – 305км2, среднегодовой сток – 1400м3/с. Бассейн Лены представлен участком самой реки в верхнем и среднем течении (от пос. Качуг до г. Киренска) и 20-ю притоками (Витим, Кута, Киренга, Кунерма, Мамакан, Мама, Таюра, Чуя и др.).

Глубины возрастают до 10—12м, русло расширяется, и в нём появляются многочисленные острова, долина расширяется до 20—30км. Долина асимметрична: левый склон положе; правый, представленный северным краем Патомского нагорья, - круче и выше. По обоим склонам растут густые хвойные леса, лишь иногда сменяемые лугами.

От Олёкмы до Алдана, Лена не имеет ни одного значительного притока. Прорезая Приленское плато, более 500км Лена течёт в глубокой и узкой долине, врезанной в известняки. Ниже города Покровска Лена выходит на равнину. Как следствие, происходит резкое расширение долины реки, сильно замедляется скорость течения — она нигде не превышает 1,3м/с, а большей частью падает до 0,5-0,7м/с. Только пойма имеет ширину пять — семь, а местами и 15км, а вся долина имеет ширину 20 и более километров.

Основное питание Лены, так же как и почти всех её притоков, составляют талые снеговые и дождевые воды. Повсеместное распространение вечной мерзлоты мешает питанию рек грунтовыми водами. В связи с общим режимом осадков для Лены характерны весеннее половодье, несколько довольно высоких паводков летом и низкая осенне-зимняя межень.

Лена отличается от других рек России своим ледовым режимом и мощными заторами льда. Прочный и толстый лед на реке образуется в условиях чрезвычайно холодной, продолжительной и малоснежной зимы. Весенний ледоход обладает большой мощью, часто сопровождается заторами льда и затоплением значительных территорий. Раньше всего, в конце апреля, начинается весенний разлив в районе Киренска — на верхней Лене — и, постепенно сдвигаясь на север, наступая на ещё скованную льдом реку, доходит в низовья в середине июня. Вода поднимается во время разлива на 6-8м над меженным уровнем. В низовьях подъём воды достигает 18м.

Крупные заторы повторяются примерно один раз в 5 лет, а вызывающие затопления примерно 1 раз в 7 лет.

В районе Жигалово пойма двухсторонняя, правобережная, шириной 30-50м, левобережная – 50-100м, сухая, открытая, начинает затапливаться при уровне 328см. В 1км от поселка находятся острова, которые делят русло на рукава и начинают затапливаться при уровне 300см.

Выводы

Рельеф МО характеризуется мягкими холмистыми и куполовидными формами водоразделов.

Географическое положение МО можно считать, в целом, недостаточно благоприятным, вследствие относительно суровых природно-климатических условий.

Жигаловское МО относится к наиболее обеспеченным водными ресурсами территориям Иркутской области.

Наблюдаются высокие подъемы уровня воды от заторов льда. Величина подпора уровня при заторах льда - значительна и составляет на р. Лена 5-10м.

Рекомендации

В Иркутской области практически ежегодно складывается неблагоприятная паводковая обстановка, принося миллионные ущербы поселку и области. Так как населенные пункты области либо не имеют защитных гидротехнических сооружений, либо эти сооружения требуют восстановления, необходимо выполнение изыскательских и проектных работ по разработке защитных ГТС.

Необходимо более полное и качественное обследование участков негативного воздействия вод в конкретных населенных пунктах и оценка степени его опасности, особенно в предпаводковый период. Разработать рекомендации для обоснований водохозяйственных мероприятий, включаемых в перечень мероприятий, финансируемых из ФБ. Определение очередности включения в перечень мероприятий на основании фактической опасности негативного воздействия вод на населенные пункты.

## 3.Месторождения пресных подземных вод

Водоснабжение пос. Жигалово осуществляется из неорганизованных поверхностных водозаборов на р. Лена, одиночных водозаборных скважин, работающих на неутвержденных запасах и колодцев. Водозаборные сооружения эксплуатируют подземные воды аллювиальных и среднекембрийских отложений, незащищенных от загрязнения.

В пределах поселка качество подземных вод не всегда соответствует нормативным требованиям для питьевых вод (СанПиН 2.1.4.1074-01) за счет высоких значений минерализации (до 3,3 г/л), общей жесткости (до 18,0 ммоль/л) и альфа- радиоактивности (до 0,29 Бк/л).

В «Программе гидрогеологических работ для водоснабжения населенных пунктов области», выполненной ИТЦГМГС по заказу областной администрации, выделена перспективная площадь («Ленская») для обеспечения населения питьевыми водам в долине р. Лена. Для выделенной площади характерны повышенная водообильность и хорошее качество воды по отношению к смежным территориям. Ангарской экспедицией ФГУНПГП «Иркутскгеофизика» в 2010 - 2012гг. на перспективной площади проведены поисково-оценочные работы на подземные воды для водоснабжения п. Жигалово. Был выявлен и оценен перспективный участок - «Пойменный» для сооружения инфильтрационного водозабора. Эксплуатационные гидрогеологические подразделения здесь приурочены к современным аллювиальным отложениям и к зоне трещиноватости среднекембрийских отложений.

Качество подземных вод на участке «Пойменный» соответствует гигиеническим нормам для питьевых вод. Эксплуатация 2-3 водозаборных скважин может удовлетворить потребность в питьевых водах населения п. Жигалово (2,5 тыс. м3/сут).

Существующие водозаборы или проектные водозаборы, в целях охраны от загрязнения подземных вод, водопроводных сооружений и территорий, на которых они расположены, должны быть обеспечены зонами санитарной охраны (ЗСО), что необходимо учитывать при проектировании новых объектов. Для каждого водозаборного сооружения, эксплуатирующего месторождение или участок питьевых подземных вод, должен быть составлен «Проект зон санитарной охраны подземного источника водоснабжения...», и согласован в территориальном отделе управлении «Роспотребнадзора» по Иркутской области. В данном проекте рассчитываются размеры ЗСО и разрабатываются мероприятия по охране подземных вод от загрязнения.

В поселке Жигалово центрального водозабора нет. Водоснабжение поселка осуществляется от множества скважин, расположенных в котельных и индивидуальных домах. В дома с централизованным отоплением вода поступает по водопроводу, идущему совместно с сетями отопления от котельных. Водоснабжение основной части одноэтажных жилых домов производится от индивидуальных скважин.

В поселке имеются пять водонапорных башен.

Водонапорные башни снабжают водой следующих потребителей:

Вдкч №1 – Котельные: №4 («Школы №1»), № 11 («Детсад Березка»), №1 («Геолог», вода завозится на котельную автомашиной); для пожарных машин; для жилых домов своих работников вода завозится некоторыми предприятиями – сейсморазведки, судостроительного завода, дорожной службы и др.;

Вдкч №2 – Котельная №2 («Центральная») и здания, отапливаемые от этой котельной, резерв;

Вдкч №3 – Котельная №6 («Собственная база») и здания, отапливаемые от этой котельной, резерв;

Вдкч №4 – Котельная №16 («ЦРБ») и здания, отапливаемые от этой котельной;

Вдкч №5 – основную часть зданий, расположенных в восточной части п. Жигалово, называемой «п. Зыряновка».

## 4. Поверхностные воды. Качество воды. Источники загрязнения

Водные ресурсы Жигаловского МО, в целом, значительны и не ограничивают масштабы пользования ни в количественном, ни в качественном отношении водопотребления. Однако это относится, главным образом, к территориям, непосредственно прилегающим к реке Лена.

Характерной особенностью водных объектов бассейна реки Лена - это повышенное содержание ионов металлов, таких как медь, железо, цинк, присутствие которых обусловлено природным фактором – подстилающими породами, содержащими медь, железо и цинк. Повышенное содержание фенолов в водных объектах, при отсутствии организованных сбросов сточных вод в водные объекты, вызвано естественными процессами его продуцирования.

На формирование природного химического состава поверхностных вод огромное влияние оказывают природно-климатические особенности региона (своеобразие почвенного покрова, наличие рудных месторождений, резко континентальный климат, длительный период ледостава, вечная мерзлота).

Основные источники загрязнения р. Лены – предприятия горнодобывающей промышленности, ЖКХ, энергетики и суда речного флота. А также источниками загрязнения воды всех поверхностных вод Жигаловского МО являются несанкционированные свалки ТБО на водосборных территориях поселков и сел, кроме того, неорганизованный туризм, оставляющий мусор в водоохранных зонах.

Анализ результатов лабораторных исследований

Бассейн р. Лены представлен участком самой реки в верхнем и среднем течении (от р. п. Качуг до г. Киренска) и её притоками: Киренгой, Витимом и Кутой, а также Мамаканским водохранилищем.

Основными источниками загрязнения Лены являются суда речного флота, порты, нефтебазы, судоверфи (р. п. Качуг и г. Усть – Кута), Алексеевская РЭБ флота, судоремонтный завод (г. Киренск).

Гидрохимические наблюдения проводят в трех пунктах, шести створах IV категории. В фоновом створе, в 0,05км выше р. п. Качуг, среднегодовая концентрация органических веществ по ХПК и меди превысила норму до 1,9; 1,3 ПДК соответственно. Максимальное содержание в воде органических веществ по ХПК достигало 3,8 ПДК, железа общего и меди – 2,2; 5,3 ПДК соответственно, фенолов – уровня ПДК. Вода створа оценивалась 2 классом и характеризовалась как «слабо загрязненная». В контрольном створе, в 0,1км ниже р. п. Качуг, наблюдалось превышение ПДК среднегодовых концентраций органических веществ по ХПК в 2 раза и железа общего в 1,4 раза. Максимальное содержание в воде органических веществ по ХПК и железа достигало 3,8; 3,7 ПДК, меди и фенолов –2,3; 3 ПДК соответственно.

По комплексу показателей вода створа характеризовалась 2 классом и оценивалась как «слабо загрязненная». Ниже по течению реки, в фоновом створе, в 1,5км выше г. Усть-Кут, выше нефтебазы, наблюдалось превышение ПДК среднегодовых концентраций органических веществ по ХПК до 1,9 ПДК, азота нитритного и меди – до 1,3 ПДК, содержание органических веществ по БПК5 – уровень ПДК. Существенно нарушена в максимальных значениях норма по органическим веществам по ХПК – 5 ПДК, азоту нитритному – 4,4 ПДК и меди – 3,3 ПДК. Максимальное содержание в воде органических веществ по БПК5, железу и фенолам достигало: 2,1; 1,4; 2 ПДК. По комплексу показателей вода створа оценивалась классом 3 «а» и характеризовалась как «загрязненная».

В контрольном створе, в черте г. Усть-Кут, ниже нефтебазы, среднегодовая концентрация органических веществ по БПК5 и фенолов достигала уровня ПДК. Превышали норму в 1,1 раза медь и марганец, органические вещества по ХПК составляли 1,7 нормы. Максимальное содержание в воде фенолов составляло 2 ПДК, железа общего и меди – 2,1 ПДК, концентрации органических веществ по ХПК и марганца достигали 4,6; 4,4 ПДК, органи- ческих веществ по БПК5, азота нитритного – 1,5; 1,1 ПДК соответственно.

По комплексу показателей вода створа оценивалась 3 классом, разряд «а», и характеризовалась как «загрязненная».

Ниже по течению реки, в 2км выше г. Киренск, в фоновом створе, наблюдалось превышение ПДК в среднегодовых концентрациях по органическим веществам по ХПК, железу и меди до 2,2; 1,1; 1,4 ПДК соответственно.

Максимальное содержание в воде органических веществ по ХПК и БПК5 соответствует 4 и 1,1 ПДК, азот нитритный превышает норму в 1,5 раза, концентрации железа, меди и фенолов достигали: 3,9; 3,1; 2 ПДК соответственно, нефтепродукты – уровня ПДК. По комплексу показателей вода створа оценивалась3 классом, разряд «а», «загрязненная».

В контрольном створе, 1км ниже г. Киренска, в среднегодовых значениях наблюдалось превышение ПДК по органическим веществам по ХПК до 1,8 нормы. Максимальное содержание в воде органических веществ по ХПК достигало 3,4 ПДК, железа и меди – 2,6; 3,9 ПДК соответственно, органические вещества по БПК5 и азот нитритный превышали норму в 1,1 раза, фенолы – в 2 раза.

Степень загрязненности воды в створе в течение года характеризовалась как «загрязненная», класс 3 «а».

По индексу загрязнения воды (ИЗВ) вода реки Лена в пределах Жигаловского района принадлежит в последние годы к II классу качества (условно чистые).

Рассматривая санитарную охрану поверхностных вод Жигаловского МО от загрязнения сточными водами, необходимо отметить, прежде всего, что это должна быть система мер, обеспечивающих такое состояние водоемов, которое позволит использовать их в санитарных интересах населения для водоснабжения и/или рекреации, а также сохранит за ними положительную роль в микроклимате населенных мест и в их архитектурном облике. Важными элементами этой системы являются канализование сточных вод и их обезвреживание.

При этом состав и свойства стоков, отводимых в водоемы, должен соответствовать требованиям «Правил охраны поверхностных вод, № 04-19-16/805 от 03.04.1991г» и СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

С этих позиций заслуживает внимания проблема канализования хозяйственно-фекальных и ливневых вод в Жигаловском МО. В настоящее время, как правило, канализованием хозяйственно-фекальных сточных вод охвачено до 30% общественного и жилого фондов поселений. Стоки в этих случаях отводятся в выгребные ямы, а оттуда спецавтотранспортом вывозятся на ближайшие КОС (канализационные очистные сооружения) или КНС (канализационные насосные станции). В большинстве случаев из выгребных ям общественных зданий и надворных уборных хозяйственно-фекальные сточные воды вывозятся на несанкционированные свалки ТБО, либо частным сектором на приусадебные участки.

Выгребные ямы представляют собой кирпичные колодцы глубиной до 2,5м, при этом, весьма часто допускается нарушения их эксплуатации, в результате происходят переливы стоков, которые загрязняют не только близлежащие территории жилых массивов, но и попадают с потоками ливневых и поверхностных вод в реки и ручьи.

Ливневая канализация выполняется по кюветам дорог на рельеф.

Можно рассмотреть 3 возможных варианта мероприятий по охране поверхностных вод Жигаловского МО от загрязнения сточными водами хозяйственно-фекального происхождения:

1. Канализование сточных вод в водонепроницаемые выгреба с последующим вывозом спецавтотранспортом на канализационные очистные сооружения или КНС.

2. Строительство очистных сооружений биологической очистки с последующим обеззараживанием с помощью бактерицидного облучения и хлорирования.

3. Предусматривать строительство КОС в крупных населенных пунктах, а канализационные стоки из выгребных ям малых сел перекачиваются или вывозятся на эти КОС.

При этом навозосодержащие стоки, независимо от выбранного варианта, должны обязательно проходить очистку на локальных очистных сооружениях. В то же время важно учитывать, что эксплуатационные расходы при канализовании сточных вод гораздо меньше, чем при вывозной системе.

Отведение ливневых и поверхностных стоков, согласно п.4.1.2. СанПиН 2.1.5.980-00, не допускает организованный сброс ливневых сточных вод в черте населенных мест, а в соответствии с п.4.7 этих же СанПиН «отведение поверхностного стока с промплощадок и жилых зон через дождевую канализацию должно исключать поступление в нее хозяйственно-бытовых, производственных сточных вод и промышленных отходов. К отведению поверхностного стока в водные объекты предъявляются такие же требования, как к сточным водам».

В этой связи, необходима разработка и строительство ливневой канализации. При этом очистку ливневых стоков целесообразно производить также в каждом поселении на сооружениях, включающих механическую очистку, пруды искусственной и естественной аэрации, фильтры, обеззараживание с помощью бактерицидного облучения и хлорирования с последующим отведение очищенных сточных вод в водоемы. Качество очищенных стоков и условия их отведения в водные объекты должны соответствовать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 и «Правилам охраны поверхностных вод. – М., 1991г.».

Важно учитывать, что канализование является обязательным условием для широкого развития водопотребления, т.к. позволяет доводить водопотребление в канализованных населенных пунктов до норм, полностью удовлетворяющих требования поддержания личной и общественной гигиены.

Эксплуатация газопровода так же способна оказывать влияние на водные объекты в местах перехода и зонах влияния. Основные риски для водных объектов при эксплуатации газопровода связаны со следующими факторами:

- повышение мутности водоемов и водотоков;

- механическое изменение продольного профиля русла, повреждения поймы;

- наличие техногенного загрязнения Братского водохранилища (донные отложения);

- заболачивание и изменение гидрологического режима болот.

Газификация п. Жигалово начата в 2007 году мероприятиями, предусмотренными администрацией Иркутской области, ОАО «ВСГК» и ОАО Компания «РУСИА Петролеум».

В поселке имеется газопровод низкого давления (13,4км) с разводящими сетями, посредством которого были подключены газовые котельные, а так же планировались распределительные сети низкого давления (18,4км) для бытового газоразбора населения. (Проект был разработан ОАО ТомскНИПИнефть ВНК 2005г).

Выводы

Водные ресурсы Жигаловского МО, в целом, значительны и представлены, в основном, рекой Леной.

Уровень грунтовых вод колеблется в значительных пределах, в зависимости от рельефа и уровня водоупорных горизонтов.

Воды поверхностных водоемов Жигаловского МО подвергаются воздействию преимущественно хозяйственно-фекальных и поверхностных (ливневых) сточных вод.

Нарушение санитарно-гигиенических требований эксплуатации выгребов, отсутствие организации поверхностного стока атмосферных и талых вод служат источником загрязнения водных объектов и почвы.

Увеличение строительства, как жилых объектов, так и зон отдыха, в сельских поселениях может привести к увеличению поступления талых и поверхностных (ливневых) вод, смывающих почву, органические и неорганические удобрения, переливы выгребных ям и т.д.

Эксплуатация газопровода способна оказывать влияние на водные объекты в местах перехода и зонах влияния.

Рекомендации

Для уменьшения воздействия требуется:

- Реконструкция и строительство новых очистных сооружений в поселке Жигалово.

- Ликвидация выгребов и накопителей в водоохранных зонах; организация сбора и отведения хозфекальных сточных вод на очистные сооружения, т.е. организация канализации сельских поселений по неполной раздельной системе, согласно требованиям СНиП 2.04.03-85.

- Организация системы сбора и вывоза бытового мусора с сельских поселений, садоводств и мест отдыха туристов.

- Оборудование объектов, расположенных в водоохранных зонах, сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорении и истощения вод.

Проведение эколого-просветительной и разъяснительной работы с туристами и населением.

## 5. Питьевое водоснабжение и санитарно-гигиеническое состояние его источников

Централизованного водоснабжения в п. Жигалово нет. Система водозаборных сооружений Жигаловского МО состоит из разрозненных водозаборных сооружений, расположенных на территории жилой застройки.

Источником водоснабжения являются подземные воды.

Централизованное водоотведение в Жигаловском МО отсутствует. Канализация усадеб в частном секторе в МО характеризуется надворными уборными, которые при заполнении не удаляются.

Существует проблема обеспечения питьевой водой проживающего населения и необходимость доставки воды для объектов коммунальной инфраструктуры.

На территории п. Жигалово имеются микрорайоны с проблемой доставки воды. Пользуются бытовыми колодцами:

- микрорайоны «Геолог», «Сейсмопартия», «СХТ»;

- ул. Чупановская, Кирова, Колчанова.

Данные жилые массивы снабжаются питьевой водой, доставляемой автоцистернами. Самая крупная котельная поселка («Геолог» – 3,6 МгВт), отапливающая жилой фонд и объекты социального назначения, также функционирует на привозной воде, доставляемой за 4 километра с водонапорной башни «Школа №1».

В настоящее время на территории поселка проводятся масштабные мероприятия по поиску месторождений подземных вод, реализуемых в рамках федеральной программы.

Поэтому мероприятия по размещению объектов водоснабжения будут разработаны и включены в настоящую программу после получения результатов изысканий.

Выводы

Централизованного водоснабжения в п. Жигалово нет. Абсолютно большая часть поселка использует воду открытых водных источников или добываемую из поверхностных бытовых колодцев.

Отсутствуют канализационные очистные сооружения (КОС).

Рекомендации

Разработать муниципальные целевые программы по обеспечению населения доброкачественной питьевой водой.

Предусмотреть в Жигалово организацию централизованного водоснабжения и водоочистных сооружений с использованием специальных методов обработки воды.

## 6. Растительность

Растительность тесно взаимодействует с абиотическими компонентами: водой, почвой, воздухом и участвует в поддержании равновесия всей геосистемы.

В структуре элементов природного комплекса растительность выполняет такие важные специфические для нее функции как санитарно-гигиенические, декоративно-планировочную и рекреационную, в итоге формируя экологическую среду для благоприятного проживания населения. Основным рекреационным компонентом растительности является лес, который представлен «зеленой зоной города», а в черте города – так называемыми «городскими лесами». Кроме лесов, обеспеченность жителей озелененными территориями дополняется компонентами «внутригородской системы озеленения». В целом, эти три составляющие формируют, так называемый «зеленый фонд города» или другого поселения людей.

Воздействие антропогенной деятельности на сельскохозяйственные и садовые растения технические культуры и леса проявляется в нарушении их жизнедеятельности, развитии, заболеваемости, т.е. в конечном итоге на здоровье растений. Растительность может эффективно выполнять свое предназначение при условии ее достаточности для поселения, надлежащим за ней уходом и допустимой нагрузки антропогенного воздействия. Поэтому одним из интегральных показателей экологического благополучия объектов окружающей среды является состояние растительности.

Основными отрицательными факторами, воздействующими на состояние зеленых насаждений, являются:

а) загрязнения окружающей среды (воздух, водные объекты, почва);

б) изменения гидрологического режима (уровень и состав грунтовых вод);

в) рекреационная деятельность населения (в основном, вытаптывание).

Воздействие этих факторов приводит к подрыву устойчивости биоцинозов и заболеванию деревьев от разных возбудителей. Поскольку в Жигаловском МО, как правило, загрязнение атмосферного воздуха слабо выражено или вообще отсутствует, то основным фактором негативного антропогенного влияния на растительность может явиться рекреационная нагрузка: уплотнение и вытаптывание почв и, вследствие этого, их обеднение питательными веществами и слабая репродуктивность (самовосстановление) растительности.

Ландшафтно-рекреационные территории занимают значительную часть поселковых земель (832,5га), в их составе преобладают леса (75,2га). Однако подавляющая часть рекреационных территорий приходится на болота, пустыри и прочее.

Агроклиматический фон малоблагоприятен для получения продовольственной пшеницы и вполне пригоден для выращивания серых хлебов, крупяных и бобовых культур, картофеля, районированных сортов овощей, сочных и фуражных кормов. Почвы пахотных угодий, расположенные на склонах и водоразделах, подвергаются смыву и размыву. Увеличение распашки в ближайшей перспективе нежелательно. Сельскохозяйственная ценность земельных ресурсов более пригодна для развития многоотраслевого животноводства, птицеводства, пчеловодства.

Природно – климатические условия жесткие, вся территория МО относится к зоне рискованного земледелия, продуктивность пашни значительно ниже средних областных показателей. Удаленность территории от основных пунктов потребления с\х продукции (400км до ближайшего города) делают продукцию не конкурентно способной из-за высокой «транспортной составляющей». Большая часть сельского населения занимается животноводством с использованием естественных лугов и сенокосов, отсюда и низкая степень использования с/х угодий – 32%.

Значительная удаленность от морей и океанов обусловила господство сурового континентального климата, который характеризуется резкими контрастами между коротким, но сравнительно теплым и влажным летом и продолжительным и суровым зимним периодом.

Недостаточная теплообеспеченность, отрицательные среднегодовые температуры, наличие островной многолетней мерзлоты и глубокого сезонного промерзания почв и грунтов явились основными факторами, обеспечившими безраздельное господство на территории Жигаловского МО таежных геосистем, которые характеризуются недостаточной устойчивостью к техногенному прессингу и дискомфортными условиями жизнедеятельности населения. По этой причине ландшафты МО экологически уязвимы.

Таблица 2. Климатические показатели.

| Наименование показателей | Един. изм. | Значение | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Температура воздуха: |  |  |  |
| - среднегодовая | градус | - 4,7 |  |
| - абсолютная максимальная | -//- | 38,0 | июль |
| - абсолютная минимальная | -//- | - 55,0 | январь |
| 2. Среднегодовое количество осадков | мм | 368 |  |
| 3. Продолжительность вегетационного периода | дней | 140-160 |  |
| 4. Последние весенние заморозки |  |  | II-я декада июня |
| 5. Первые осенние заморозки |  |  | II-я декада августа |
| 6. Средняя дата замерзания рек |  |  | II-я декада ноября |
| 7. Средняя дата начала паводка |  |  | апрель |
| 8. Снежный покров: |  |  |  |
| - мощность | см | 32 |  |
| - время появления |  |  | 28 октября |
| - время схода в лесу |  |  | 29 апреля |
| 9. Глубина промерзания почвы | см | до 250 |  |
| 10. Направление преобладающих ветров по сезонам: |  |  |  |
| - зима | румб | СЗ 40° |  |
| - весна | -//- | ЮЗ 34° |  |
| - лето | -//- | ЮЗ 30° |  |
| - осень | -//- | СЗ 29° |  |
| 11. Средняя скорость преобладающих ветров по сезонам: |  |  |  |
| - зима | м/сек | 3,0 |  |
| - весна | -//- | 5,1 |  |
| - лето | -//- | 3,0 |  |
| - осень | -//- | 3,2 |  |
| 12. Относительная влажность воздуха | % | 72 |  |

Среднегодовая температура воздуха территории – -4,7( С. Абсолютный максимум – +38(С, минимум – -55(С, что связано с сильным выхолаживанием приземного слоя воздуха в условиях преобладания антициклонального режима погоды при господстве континентальных умеренных воздушных масс. Плотные выхоложенные массы воздуха нечасто пропускают сюда влажные и более теплые воздушные массы с запада. Поэтому в зимнее время здесь преобладает малооблачная морозная погода со слабыми ветрами юго-западного направления; прослеживается тенденция к туманам.

За год выпадает 368мм осадков. Максимальное суточное количество осадков при 1% обеспеченности - 56 мм.

Устойчивый снежный покров образуется, в среднем, уже 28 октября, разрушается 29 апреля. Средняя декадная высота снежного покрова 32см. Объем снегопереноса на зиму около 200м3/м.

Среднегодовая скорость ветра 1,9м/с. Преобладающее направление ветров юго-западного, западного и северо-западного направлений.

Средняя температура самого теплого месяца - июля - +18 градусов (доходит и до +35, +40 градусов). Лето продолжается более 50 дней. Максимальные температуры наблюдаются при проникновении с юго-запада сильно прогретых континентальных воздушных масс. Однако в условиях континентального климата летнее время данной территории (за счет прохладных ночей) - это частые значительные суточные колебания температур.

Выводы

Фактором негативного антропогенного влияния на растительность является рекреационная нагрузка: уплотнение и вытаптывание почв и, вследствие этого, их обеднение питательными веществами и слабая репродуктивность (самовосстановление) растительности.

Климат МО резко континентальный с холодной, продолжительной зимой, коротким и жарким летом.

Рекомендации

Для снижения рекреационного прессинга на территории Жигаловского МО необходимо разработать муниципальные программы, включающие мероприятия по устранению негативного влияния на растительность и меры по повышению ее репродуктивности;

При определении границ градостроительных ограничений на территории ОЭЗ Жигаловского МО учитывать ареалы растений, включенных в Красную книгу.

## 7. Земельные ресурсы и почвы

Согласно Земельному кодексу Российской Федерации земли по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и т.д.;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Земельные угодья – это земли, систематически используемые или пригодные к использованию для конкретных хозяйственных целей и отличающиеся по природно-климатическим признакам. Земельное угодье имеет определенное местоположение, замкнутость контура и площадь.

Земельные угодья делятся на сельскохозяйственные и несельскохозяйственные.

Сельскохозяйственные угодья – земельные угодья, систематически используемые для получения сельскохозяйственной продукции. В их составе выделяются пашня, залежь, сенокосы, пастбища, многолетние насаждения.

Несельскохозяйственные угодья подразделяются на:

- земли под поверхностными водными объектами, включая болота;

- земли под лесами и древесно-кустарниковой растительностью;

- земли застройки;

- земли под дорогами;

- нарушенные земли;

- прочие земли (овраги, пески, полигоны отходов, свалки, территории консервации).

В соответствии с действующим законодательством землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития городских и сельских поселений и отделенные их чертой от земель других категорий.

Площадь Жигаловского МО в границах поселения по состоянию на 01.01.2012г составила 1562га.

Таблица 3. Современное использование территории.

| Территории | га | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- |
| А. Селитебные территории |  |  |  |
| Жилая застройка | 348,0 | 22,3 | 651,2 |
| в т. ч. 1-3-этажная с приусадебными участками | 347,3 | 22,2 |  |
| 1-2-этажная с приквартирными участками | - | - |  |
| 1-3-этажная безусадебная | 0,7 | 0,0 |  |
| среднеэтажная (3-4 этажа) | - | - |  |
| многоэтажная (5 этажей и более) | - | - |  |
| садоводства | - | - |  |
| Учреждения и предприятия обслуживания (кроме учреждений и предприятий микрорайонного значения) | 19,4 | 1,2 | 36,3 |
| Территории общеобразовательных и дошкольных учебных заведений | 9,0 | 0,6 | 16,8 |
| Средние специальные учебные заведения, научно-исследовательские учреждения | 0,2 | 0,0 | 0,4 |
| Объекты здравоохранения | 3,1 | 0,2 | 5,8 |
| Учреждения социального обеспечения | 2,1 | 0,1 | 3,9 |
| Культовые сооружения | - | - | - |
| Зеленые насаждения и другие рекреационные территории общего пользования | 3,6 | 0,2 | 6,7 |
| Спортивные сооружения | 1,6 | 0,1 | 3,0 |
| Улично-дорожная сеть | 58,6 | 3,8 | 109,7 |
| Итого в пределах селитебных территорий | 445,6 | 28,5 | 833,8 |
| Б. Производственные территории |  |  |  |
| Промышленные территории | 64,8 | 4,1 |  |
| Внешний транспорт | 58,6 | 3,8 |  |
| Коммунально-складские территории | 24,2 | 1,5 |  |
| Итого в пределах производственных территорий | 147,6 | 9,4 |  |
| В. Ландшафтно-рекреационные территории |  |  |  |
| Леса | 75,2 | 4,8 |  |
| Луга и пойменные территории | - | - |  |
| Водные пространства | 13,9 | 0,9 |  |
| Прочие рекреационные территории | 743,4 | 47,6 |  |
| Итого в пределах рекреационных территорий | 832,5 | 53,3 |  |
| Г. Прочие территории |  |  |  |
| Режимные территории | 1,2 | 0,1 |  |
| Участки санитарно-технических устройств | - | - |  |
| Участки инженерных сооружений | 2,5 | 0,2 |  |
| Специальные территории | 7,7 | 0,5 |  |
| Питомники | - | - |  |
| Территории сельскохозяйственного назначения | 124,9 | 8,0 |  |
| Неиспользуемые территории, требующие проведения специальных инженерных предприятий | - | - |  |
| Прочие территории | - | - |  |
| Итого в пределах прочих территорий | 136,3 | 8,7 |  |
| ИТОГО В ГРАНИЦАХ ГОРОДА | 1562,0 | 100,0 |  |

Что касается качественного состояния земельного фонда, т.е. нарушенные земли и их рекультивация, важно отметить, что нарушенные земли – это земли под разрушенными постройками заброшенных сельских поселений, древесными валами из-под раскорчевок, под старыми силосными ямами.

Сельскохозяйственная ценность земельных ресурсов более пригодна для развития многоотраслевого животноводства, птицеводства, пчеловодства.

В тоже время почва, как фактор окружающей среды, может служить источником вторичного загрязнения подземных вод, атмосферного воздуха, сельскохозяйственной продукции. В почве аккумулируются химические загрязнения, сохраняет жизнеспособность патогенная микрофлора, яйца гельминтов, что создает опасность для здоровья населения.

Основными источниками поступления вредных веществ в почвы вокруг населенных пунктов являются газопылевые выбросы предприятий теплоэнергетики, в т. ч. котельных, домовых печей; транспортные артерии, площадки хранения золо-шлаков. Источниками загрязнения почв могут быть полигоны промышленных и твердых бытовых отходов, в т. ч. неорганизованные свалки, кладбища, скотомогильники. Кроме того, почва может при определенных условиях загрязняться (как это было уже указано в разделе « Поверхностные воды») сточными водами выгребов.

Одной из проблем Иркутской области остается загрязнение сельскохозяйственных земель пестицидами, почв – загрязнителями промышленного происхождения.

Размещение промышленных отходов производится на территориях предприятий и полигонах промышленных отходов. Основной объем отходов составляют каменноугольные шлаки, вскрышные (отработанные) породы, отходы лесопереработки.

Коэффициент заполнения существующих полигонов ТБО приближается к 70%. Ежегодно происходит увеличение объема образующихся бытовых отходов с изменением их структуры. В области отсутствуют предприятия по утилизации мусора. В небольших объемах малыми коммерческими предприятиями производится сбор отходов полимеров, макулатуры, картона, стекла, отработавших аккумуляторов и автопокрышек с вторичным использованием вторсырья.

## 8. Современное воздействие на почвенный покров. Нарушенность почв

В настоящие время основными факторами негативного воздействия на исследуемую территорию являются пожары, вырубка, линейные коммуникации, отдельные площадные сооружения преимущественно хозяйственно-бытового предназначения. Вид, степень и длительность воздействия обусловливает характер нарушенности почв и почвенного покрова в целом.

В зоне наибольшего освоения отмечаются техногенные разрушенные почвы, для которых характерно сплошное нарушение верхних и даже минеральных горизонтов на площади более 75%, обнажение каменистых субстратов, развитие гравитационных и эрозионных процессов, полное уничтожение или снятие почвенного покрова с обнажением и отсыпкой грунтов, формирование искусственного органогенно-минерального слоя из хозяйственно-бытовых отходов, порубочных остатков и перемешанных почво-грунтов, химическое загрязнение и преобразование почв.

Основным источником химического воздействия на почвенный покров могут являться аварии газопровода и их ликвидация, горение газовых факелов.

Ранее не тронутые просторы тайги подвергаются большому антропогенному воздействию, в частности, бурной хозяйственной деятельности организаций геологического и строительного комплекса. За годы работы с проектировщиками и разработчиками месторождений, площадных объектов, дорог, линий коммуникаций в администрации района накоплен большой опыт проведения процедур, направленных на охрану окружающей среды посредством минимизации возможных воздействий.

Администрация МО решает вопросы по оформлению земельных участков под площадки временного хранения ТБО. В настоящее время в МО выполнен проект полигона ТБО в п. Жигалово.

## 9. Санитарное состояние почвы

Карты (схемы) загрязнения почв на территории Жигаловского МО не составлялись. Зонирование территории МО по отдельным загрязняющим веществам и интегральному показателю загрязнения Zc не проводилось.

Приоритетными источниками загрязнения почвы на территории МО являются твердые бытовые отходы.

В таблицах 4-7 приведены показатели долей проб почв по Иркутской области, на основании Госдоклада «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Иркутской области в 2010 году».

Таблица 4. Доля проб почвы, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям в селитебной зоне в 2008-2010 гг.

|  | 2008 | 2009 | 2010 | Сибирский ФО 2009 | РФ 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество исследованных проб | 940 | 917 | 964 | - | - |
| Из них не отвечают гигиеническим нормативам | 103 | 60 | 49 | - | - |
| % нестандартных проб - гигиенический показатель | 11,0 | 6,5 | 5,0 | 4,3 | 7,2 |

Анализ качества проб почвы по санитарно-химическим показателям, исследованных на селитебной территории, показал, что отмечается положительная динамика по снижению удельного веса нестандартных проб и достижению областного гигиенического показателя.

Таблица 5. Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам по содержанию тяжелых металлов в селитебной зоне в 2008-2010 гг.

|  | 2008 | 2009 | 2010 | Сибирский ФО 2009 | РФ 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество исследованных проб | 777 | 880 | 852 |  |  |
| Из них не отвечают гигиеническим нормативам | 52 | 21 | 24 |  |  |
| % нестандартных проб – гигиенический показатель | 6,7 | 2,4 | 2,8 | 3,7 | 5,8 |

Анализ качества проб почвы по содержанию тяжелых металлов, исследованных на селитебной территории, показал, что уменьшилось количество проб почвы на 3,4%, гигиенический показатель увеличился на 16%, доля проб почв, не соответствующих гигиеническим нормативам в области, ниже показателей в Сибирском ФО и РФ. Превышения ПДК были однократными в разных точках, разных наименований тяжелых металлов.

В отчетном году в пробах почвы в селитебной зоне не обнаруживалось превышение ПДК по ртути и кадмию.

Из 321 проб почвы, исследованных на радиоактивные вещества (2008г - 226, 2007г - 226), не отвечающих гигиеническим нормативам, нет.

За период 2008-2010 годы в пробах почв, исследованных на пестициды в селитебной зоне, не отвечающих гигиеническим нормативам, нет.

Таблица 6. Доля проб почвы, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям в селитебной зоне в 2008-2010 гг.

|  | 2008 | 2009 | 2010 | Сибирский ФО 2009 | РФ 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество исследованных проб | 695 | 1101 | 1050 |  |  |
| Из них не отвечают гигиеническим нормативам | 53 | 54 | 92 |  |  |
| % нестандартных проб – гигиенический показатель | 7,6 | 4,9 | 8,7 | 8,3 | 8,9 |

Анализ качества проб почв по микробиологическим показателям, исследованных на селитебной территории, показал, что отмечается отрицательная динамика снижения удельного веса нестандартных проб. Доля нестандартных проб в области ниже, чем в Российской Федерации. Высокий индекс санитарно-показательных микроорганизмов БКГК свидетельствуют о неудовлетворительной организации очистки территорий населенных мест.

На территории сельских поселений загрязнение почв связано с нерегулярной организацией очистки территорий, отсутствием полигонов ТБО, а также с повсеместными нелегализованными свалками.

Таблица 7. Доля проб почв, не отвечающих гигиеническим нормативам по паразитологическим показателям в селитебной зоне в 2008-2010 гг.

|  | 2008 | 2009 | 2010 | Сиб. ФО 2009 | РФ 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество исследованных проб | 1442 | 1383 | 1148 |  |  |
| Из них не отвечают гигиеническим нормативам | 11 | 10 | 16 |  |  |
| % нестандартных проб – гигиенический показатель | 0,8 | 0,7 | 1,4 | 2,0 | 1,8 |

Анализ качества проб почвы селитебной территории, исследованных на наличие паразитов, показал, что отмечается отрицательная динамика снижения удельного веса нестандартных проб. Доля нестандартных проб почвы не превышает показатели Сибирского Федерального округа и Российской Федерации. В пробах почвы фиксируются гельминтозы, паразитирующие в кишечнике кошек и собак, что свидетельствует о неудовлетворительной организации очистки территории.

## 10. Твердые бытовые отходы

Значительный уровень загрязнения почвы населенных пунктов, связан с недостаточной организацией системы сбора и вывоза ТБО.

Одним из экологически неблагоприятных аспектов состояния земель является загрязнение и захламление промышленными и бытовыми отходами. Общепринятыми индикаторами влияния промышленно-бытовых отходов на окружающую среду считаются изменения физико-химического состава грунтовых и подземных вод в результате действия свалочного фильтрата. Фильтрат от стихийных свалок по своему составу является концентрированным высокоминерализованным стоком, загрязненным органическими веществами, преимущественно трудно окисляемыми, анионактивными ПАВ, фосфатами, солями тяжелых металлов, фенолами и другими веществами. Отметим, что состав фильтрата и его влияние на почвы и водную среду требует специального изучения для каждого конкретного случая.

Ежегодно на территории Жигаловского МО образуется около 8 тыс. м3 твердых бытовых отходов (ТБО). Объем ТБО образуется из трех основных потоков: от жилого фонда, торговых организаций и промпредприятий и иных учреждений (общественных и коммерческих).

В границы Жигаловского МО входит полигон ТБО. Эксплуатацию полигона и сбор ТБО осуществляет Жигаловское муниципальное тепло-энергопредприятие. Полигон расположен в 2км южнее п. Жигалово и в 200м от автодороги Жигалово – Качуг. Площадь полигона составляет 7га. Полигон предназначен для складирования, изоляции и обезвреживания бытовых и промышленных отходов (4 класса опасности). Мощность полигона составляет 2000 тонн в год. Планируемый срок эксплуатации полигона составляет 33 года. Участок складирования отходов разделен на 3 очереди. По данным технического отчета об инженерно-геологических изысканиях, выполненного ООО «Геолого-геодезический центр» г. Братска в 2007г, в основании полигона расположены глинистые и суглинистые грунты, являющиеся водонепроницаемыми. Данный участок пригоден для размещения полигона твердых бытовых отходов. Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны для полигона ТБО - 500м, проект СЗЗ не разработан.

Информация о наличии в границах Жигаловского МО несанкционированных свалок ТБО, скотомогильников отсутствует.

Предусматриваемая проектом система и организация работ по санитарной очистке территории остается планово–регулярной для всех жилых и общественных зданий, независимо от степени их благоустройства.

В задачу санитарной очистки входят сбор, удаление, обезвреживание и переработка ТБО от всех зданий и сооружений поселка, а также выполнение работ по уличной летней и зимней уборке в целях обеспечения чистоты и безопасности движения.

Для определения необходимого объема работ, транспортных средств и сооружений использованы рекомендательные нормативы СНиП 2.07.01.89*. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», 1994г, а также справочник «Санитарная очистка и уборка населенных мест». Москва, 2005.

Нормы накопления отходов принимаются в соответствии со степенью благоустройства и дифференцированы по этапам развития р. п. Жигалово. Годовая удельная норма накопления на одного жителя в год принимается:

- на 1 очередь – 280кг (1,5 м3/год)

- на расчетный срок – 280кг (1,5 м3/год)

Для неблагоустроенной застройки общее количество ТБО – 3,5м3 / год. Дополнительно учитываются крупногабаритные отходы – 5% от общего количества ТБО. Уличный смет на 1 очередь и расчетный срок – 15кг (20л) с 1м2 твердых покрытий улиц, дорог, проездов и тротуаров.

Таблица 8. Ориентировочное количество бытовых отходов.

|  | Виды отходов | Кол-во жителей тыс. чел 1 очер./расч. срок | Годовое накопление отходов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. т 1 очер./расч. срок | тыс. м3 1 очер./расч. срок |
| 1 2 3 4 | ТБО Крупногабаритные отходы (5%) Уличный смет 10% неучтенные отходы Итого: Общее количество ТБО неканализованной части города | 5,5/5,8 13,6/12,8 | 1,54/1,62 0,2/0,2 4,5/7,5 0,6/0,9 6,84/10,22 3,8/3,6 | 8,3/8,7 0,4/0,5 6/10 1,5/1,9 16,2/21,1 21,8/20,5 |

Примечание. Общая площадь улично-дорожной сети, подлежащей уборке, на 1 очередь – около 30га, на расчетный срок – около 50га.

Сбор бытовых отходов производится в соответствие с санитарными требованиями. Для сбора и удаления ТБО предусматривается использование системы несменяемых сборников (металлические контейнеры емкостью 0,75м3) .

Вывоз отходов намечается специальным мусоровозным транспортом из расчета 20 машин на 100 тыс. чел., уборочные – 60 машин на 1 млн. м2 покрытия, малогабаритные тротуароуборочные – 25 машин на 1 млн. м2 покрытия, ассенизационные – 20 машин на 100 тыс. чел.

Таблица 9. Ориентировочное количество транспортных средств.

| № | Наименование | Ед. изм. | количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 2 3 4 | Мусоровозы Уборочные (поливомоечные) Подметально-уборочные, снегопогрузчики и т.д. Малогабаритные тротуароуборочные Ассенизационные | Маш. Маш. Маш. Маш. | 1 18 8 1 | 1 30 13 1 |

Уличная уборка в периоды с положительной температурой должна предусматривать подметание, полив и мойку улиц. В периоды с отрицательной температурой предусматриваются мероприятия по вывозу снега на свалку и обеспечению безопасности движения.

Зоны массового отдыха населения не оборудованы туалетами и мусоросборниками, из-за отсутствия финансирования не решены вопросы регулярной уборки мест отдыха.

По современной классификации все отходы объектов здравоохранения подразделяются по степени эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности на 5 классов: «А» (неопасные отходы), «Б» опасные (рискованные) отходы, «В» – чрезвычайной опасные отходы, «Г» - отходы по составу близкие к промышленным и «Д» – радиоактивные отходы.

Организованная в поселениях Жигаловского МО система сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов состоит из следующих звеньев:

- сбора отходов внутри медицинских учреждений;

- транспортирование и перегрузка отходов в уличные контейнеры на территории лечебно-профилактических учреждений;

- временного хранения отходов ЛПУ на территории лечебно-профилактических учреждений;

- транспортирование отходов, в основном, на поселковую свалку.

Правила обращения с отходами и схема их удаления в каждом медицинском учреждении согласовывается с ТО ТУ Роспотребнадзора.

Лечебно-профилактические учреждения должны осуществлять сбор отходов классов «А», «Б» и «В» в одноразовые пакеты, контейнеры (емкости) разного цвета (отдельно для каждого класса опасности). Однако, в связи с недостаточным финансированием на приобретение инвентаря и расходных материалов, допускаются отступления от санитарных норм и правил (в практике используются бытовые полиэтиленовые пакеты, коробки, пластиковые бутылки и т.п.).

В режиме схемы обращения с медицинскими отходами использованные шприцы (класс «Б») после дезинфекции должны сдаваться по договорам специализированным учреждениям на переработку. В этом случае сбор и перевозка шприцев осуществляется транспортом перерабатывающих предприятий.

По данным Роспотребнадзора в Иркутской области содержание первичных емкостей (контейнеров), их оборудование (герметичность крышек, возможность транспортировки, дезинфекции и т.п.) не отвечает действующим санитарным нормам. Не решен вопрос выделения специализированного транспорта для вывоза отходов медучреждений, повсеместно практикуется использование общегородских мусороперевозчиков, что санитарными правилами не допускается.

В системе ЛПУ Жигаловского МО отсутствуют специализированные установки по термическому обеззараживанию медицинских отходов классов «Б» и «В». Практикуется вывоз отработанных игл (после обеззараживания, деформации) в твердых емкостях (пластиковые бутыли, картонные коробки) на полигоны ТБО.

Эпидемиологически опасные патологоанатомические и биологические отходы (органы, ткани и т.п.) медучреждений закапываются в специально отведенных местах в деревянных ящиках на поселковых кладбищах.

Транспортирование, обезвреживание и утилизация отходов класса «Г» (ртуть содержание приборы и оборудование, люминесцентные лампы) должны осуществляться на договорных началах со специализированным предприятием.

Из-за недостатка вспомогательных, подсобных и хозяйственных помещений актуальным остается вопрос кратковременного хранения медицинских отходов, круглогодичного проведения дезинфекции и мытья контейнеров по сбору отходов в ЛПУ.

Выводы

Содержание подвижных и валовых форм тяжелых металлов в почвах сельхозугодий находится в пределах гигиенических нормативов.

Проблема опасности загрязнения территорий населенных пунктов связана с нарушениями эксплуатации канализационных выгребов.

В населённых пунктах отсутствует организация надлежащей утилизации в частном секторе бытовых отходов и содержимого выгребов.

Рекомендации

Для улучшения экологического и санитарного состояния поселения и решения комплекса работ по организации, удалению и уборке территорий, наряду со строительством и проектированием объектов по обезвреживанию отходов, следует разработать проект «Генеральная схема очистки поселения», удовлетворяющий всем требованиям действующих строительных и санитарных норм и правил.

Оборудование во всех населенных пунктов контейнерных площадок с контейнерами для сбора мусора.

Строительство канализационных очистных сооружений в муниципальном образовании.

Установка мусорных урн в общественных местах.

С целью качественного улучшения и понижения устойчивости природных ландшафтов необходимо быстрейшее санирование территорий, занятых несанкционированными свалками бытовых отходов.

Организовать сбор отходов от частного сектора.

Решить вопрос сбора от населения, вывоза и переработки ртутьсодержащих ламп.

## 11. Физические факторы окружающей среды

К физическим факторам окружающей среды, подверженной трансформации в результате деятельности человека, относятся: шум, вибрация, электромагнитные поля и радиация, которые способны оказывать серьезное влияние на здоровье человека и могут являться причиной астеновегетативных нарушений и ряда профессиональных заболеваний.

## 11.1. Электромагнитное загрязнение

Источником электромагнитного загрязнения в Жигаловском МО является:

- Электроснабжение потребителей Жигаловского МО ПС 110/20/10кВ «Жигалово», находящейся в собственности ВЭС ОАО «ИЭСК».

Таблица 10. Основные данные по ПС 110/20/10кВ «Жигалово».

| Наименование ПС | Система напряжений, кВ | Количество и установленная мощность трансформаторов, МВА | Нагрузка ПС по контрольному замеру за 2010 и январь 2011г, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего по ПС | На шинах 10кВ |
| Жигалово | 110/20/10 | 6,3+10 (11,41) | 12,86 | 11,55 |

Отсюда следует, что подстанция имеет загрузку, удовлетворяющую условиям аварийного режима.

Электрические сети 20-110кВ и распределительные сети 10кВ выполнены воздушными линиями.

Схема построения электроснабжающих сетей 20-110кВ, питающих и распределительных сетей 10кВ, в целом, соответствует требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надежности электроснабжения.

К сожалению данных, характеризующие электромагнитные поля на территории муниципального образования отсутствуют, что не позволяет дать им эколого-гигиеническую оценку как источников загрязнения атмосферы.

Электромагнитные поля (ЭМП). Источниками электромагнитных полей являются различная радиопередающая аппаратура (вещательные и телевизионные передатчики), антенные коммутаторы, разделительные высокочастотные фильтры, антенные системы, различные промышленные установки, снабженные высокочастотными (ВЧ), ультравысокочастотными (УВЧ) и сверхвысокочастотными (СВЧ) генераторами. Такое интенсивное применение радиоволн превратило ЭМП радиочастот в один из физических факторов окружающей среды, активно действующих на организм человека.

В населенных местах влияние ЭМП может проявиться в случаях близкого расположения жилой зоны к радиостанциям, телевизионным центрам, ретрансляторам и их антенным устройствам, локаторным установкам и другим техническим средствам, излучающим радиоволны и создающим ЭМП.

К факторам электромагнитной природы, находящимся в диапазоне частот от 0 до 300 ГГц, и потенциально опасным для здоровья человека относят гипогеомагнитные поля, постоянные электрические и магнитные поля, переменные ЭМП в диапазоне частот от 1 ГЦ до 300 ГГц, в котором особо выделяют электромагнитные поля промышленной частоты (ЭМП ПЧ) 50/60 Гц и электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ) от 10 кГц до 300 ГГц.

Электростатическое поле (ЭСП) отмечается часто в бытовых условиях при использовании тканей из волокон с высокими диэлектрическими свойствами, при эксплуатации персональных ЭВМ, при применении установок для ионизации воздушного пространства и т.д.

Источниками постоянного магнитного поля (ПМП) в быту могут быть средства электротранспорта (поезда метрополитена, железной дороги, трамвай), физиотерапевтическая аппаратура или диагностическое оборудование (установки ядерного магнитного резонанса).

Источниками ЭМП ПЧ являются элементы токопередающих систем различного напряжения (линии электропередач, распределительные устройства и др.), электротранспорт, различные типы бытового электрооборудования.

Источником электромагнитной энергии радиочастотного и микроволнового диапазонов в окружающей среде служат антенные системы радиолокационных станций, радио- и телерадиостанций, в т. ч. систем мобильной связи, а также физиотерапевтические аппараты и персональные ЭВМ. Особо нужно выделить сотовую связь, поскольку в руки потребителя попал мощный источник ЭМП, который с помощью антенны не только осуществляет связь и передает информацию (полезный эффект), но и производит облучение самого потребителя (опасный эффект).

Таблица 11. Основные величины, характеризующие электромагнитное поле и единицы их измерения.

| Величина | Единица измерения |
| --- | --- |
|  | Наименование | Обозначение |
| Напряженность электрического поля | Вольт на метр | В/м |
| Электрическая индукция | Кулон на квадратный метр | Кл/м2 |
| Напряженность магнитного поля | Ампер на метр | А/м |
| Магнитная индукция | Тесла | Тл |
| Плотность тока | Ампер на квадратный метр | А/м2 |
| Сила тока | Ампер | А |
| Электрический заряд | Кулон | Кл |
| Электрическое напряжение | Вольт | В |
| Плотность потока энергии электромагнитного поля | Ватт на квадратный метр | Вт/м2 |

Таблица 12. Классификация радиоволн, применяемая в санитарно-гигиенической практике (санитарные нормы и правила размещения радио-телевизионных и  радиолокационных станций, №1823-78).

| Основной термин | Международная классификация | Классификация, используемая в практике гигиенического нормирования |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование диапазона |  |
|  | Параллельный термин и границы диапазона |  |
|  | Радиочастот | Радиоволн | Наименование и границы диапазона радиочастот | Наименование и границы диапазона радиоволн |
| 5-й диапазон | Низкие частоты (НЧ) 30-300 кГц | Километровые волны 10-1 км. |  | Длинные волны 3-1 км. |
| 6-й диапазон | Средние частоты (СЧ) 0,3-3 МГц | Гектометровые волны 1-0,1 км. | Высокие частоты (ВЧ)100 кГц-300 МГц | Средние волны 1-0,1 м. |
| 7-й диапазон | Высокие частоты (ВЧ)3-30 МГц | Декаметровые волны 100-10 м. |  | Короткие волны 100-10м. |
| 8-й диапазон | Очень высокие частоты (ОВЧ)) | Метровые волны 10-1 м. | Ультравысокие частоты (УВЧ) | Ультракороткие волны 10-1 м. |
| 9-й диапазон | Ультра высокие частоты (УВЧ) 0,3-3 ГГц | Дециметровые волны |  | Дециметровые волны 10-1 м. |
| 10-й диапазон | Сверхвысокие частоты (СВЧ) 3-30 ГГц | Сантиметровые волны | Сверхвысокие частоты | Сантиметровые волны 10-1 см. |
| 11-й диапазон | Крайне высокие частоты (КВЧ) 30-300 ГГ | Миллиметровые волны 10 -1 мм. |  | Миллиметровые волны 10-1 мм. |

Примечание. Диапазоны 1-4 для целей вещания не используются.

В диапазоне длинных (5-й диапазон), средних (6-й диапазон), коротких (7-й диапазон) и частично УКВ (8-й диапазон) работают станции радиовещания и радиосвязи; в диапазоне ультракоротких волн (8-й диапазон) – телецентры и телевизионные ретрансляторы; в диапазонах 8й,9й,10й и 11й – радиолокационные станции, системы радионавигации и радиоастрономии.

Телецентры и телевизионные ретрансляторы оснащаются передатчиками:

- малой мощности – до5/2,5 кВт*.

- средней мощности – до 25/7,5 кВт.

- большой мощности – 50/15 кВт и выше.

* Примечание. В числителе – мощность передатчика канала изображения, в знаменателе - мощность передатчика канала звукового сопровождения.

В основе гигиенических норм и правил внепроизводственных воздействий ЭМП заложен принцип, в соответствии с которым безопасным для человека является предельно-допустимый уровень (ПДУ) ЭМП. ПДУ – уровень воздействия фактора, который не должен вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья в настоящее время или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений.

Систематическое воздействие электромагнитного поля радиоволн с уровнями, превышающими допустимые, может вызывать изменения в центральной нервной системе, сердечно-сосудистой, эндокринной и других системах организма человека. С целью предупреждения неблагоприятного действия ЭМП радиоволн на население, устанавливаются предельно-допустимые уровни этого фактора для населения и гигиенические требования к размещению передающих радиообъектов. (СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов», СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты», СанПиН 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям» и др.)

Рассматривая ЭМП радиочастотного диапазона передающих радиотехнических объектов (ЭМП РЧ ПРТО), важно отметить, что согласно п.2.1. СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03 оценка воздействия этого вида физического фактора на население осуществляется:

- в диапазоне частот 30кГц-300МГц – по эффективным значениям напряженности электрического поля (ξ), В/т;

- в диапазоне частот 300 МГц-300ГГц – по средним значениям плотности потока энергии (ППЭ), мкВт/см2.

Уровни ЭМП, создаваемые ПРТО на селитебной территории, в местах массового отдыха, внутри жилых, общественных и производственных помещений, подвергающихся воздействию внешнего ЭМП РЧ, не должны превышать ПДУ, указанные в таблице 13, с учетом вторичного излучения. Причем эти нормативы распространяются также на другие источники ЭМП РЧ.

Таблица 13. Предельно допустимые уровни ЭМП диапазона частот 30кГц-300ГГц для населения (СанПиН 2.1.8.12.2.4.1383-03).

| Диапазон частот | 30-300 кГц | 0,3-3МГц | 3-30МГц | 30-300МГц | 0,3-300ГГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормируемый параметр | Напряженность электрического поля, ξ (В/м) | Плотность потока энергии, ППЭ (мкВт/см2) |
| Предельно допустимые уровни | 25 | 15 | 10 | 3* | 10 25** |

Примечание. * - кроме средств радио и телевизионного вещания (диапазон частот 48,5-108;174-230 МГц);

** - для случаев облучения от антенн, работающих в режиме кругового обзора или сканирования.

Диапазоны, приведенные в таблице 12, исключают нижний и включают верхний предел частоты.

При одновременном облучении от нескольких источников, для которых установлены одни и те же ПДУ, должны соблюдаться следующие условия:

где: Е – напряженность электрического поля, создаваемая источником ЭМП  i под

i-  тым номером;

ППЭ – плотность потока энергии, создаваемая источником ЭМП i под

i-  тым номером;

Епду – ПДУ напряженности электрического поля нормируемого диапазона;

ППЭпду – ПДУ плотности потока энергии нормируемого диапазона;

n – количество источников ЭМП.

При одновременном облучении от нескольких источников ЭМП, для которых установлены разные ПДУ, должны соблюдаться следующие условия:

где: ξсумм.J – суммарная напряженность электрического поля, создаваемая источниками ЭМП j-того нормируемого диапазона;

ξПДУj – ПДУ напряженности электрического поля j-того нормируемого диапазона;

ППЭсумм.К – суммарная плотность потока энергии, создаваемая источниками ЭМП к- го нормируемого диапазона;

m – количество диапазонов, для которых нормируется ξ;

q - количество диапазонов, для которых нормируется ППЭ.

В целях защиты населения от воздействия ЭМП, создаваемых антеннами ПРТО, устанавливаются санитарно-защитные зоны (СЗЗ) и зоны ограничения, с учетом перспективного развития ПРТО и населенного пункта. Границы СЗЗ определяются на высоте 2м от поверхности земли по ПДУ.

Зона ограничения представляет собой территорию, на внешних границах которой на высоте от поверхности земли более 2м уровни ЭМП превышают ПДУ.

Внешняя граница зоны ограничения определяются по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень ЭМП не превышает ПДУ.

СЗЗ и зона ограничений не могут иметь статус селитебной территории, а также не могут использоваться для площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей, заправочных станций, складов нефти и нефтепродуктов и т.д.

СЗЗ и зона ограничений или какая-либо их часть не могут рассматриваться как резервная территория ПРТО и использоваться для расширения промплощадки.

СЗЗ не может рассматриваться как территория для размещения коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

Границы СЗЗ и зон ограничения определяются расчетным путем и уточняются по результатам измерений уровней ЭМП.

Электромагнитные поля промышленной частоты (ЭМП ПЧ) являются частью сверхнизкочастотного диапазона радиочастного спектра, наиболее распространенного как в производственных условиях, так и в условиях быта. Диапазон промышленной частоты представлен в нашей стране частотой 50Гц. Основными источниками ЭМП ПЧ являются различные типы производственного и бытового электрооборудования переменного тока, в первую очередь, подстанции и воздушные линии электропередачи сверхвысокого напряжения. Поскольку соответствующая частоте 50Гц длина волны составляет 6000км, человек подвергается воздействию фактора в ближней зоне, в этой связи гигиеническая оценка ЭМП ПЧ осуществляется раздельно по электрическому и магнитному полям (ЭП и МП ПЧ).

Нормируемым параметром ЭП является напряженность, которая оценивается в киловольтах на метр (кВ/м), МП – магнитная индукция или напряженность магнитного поля, измеряемые соответственно в милли- или микротеслах (мТл, мкТл) и амперах или килоамперах на метр (А/м, кА/м).

ПДУ напряженности ЭП 50Гц, создаваемого воздушными ВЛ электропередачи переменного тока напряжением 330кВ и выше, в зависимости от условий воздействия, согласно СНиП 2971-84, и от возможного времени пребывания населения, составляют от 0,5кВ/м внутри жилых зданий и сооружений и 1кВ/м – на территории жило й застройки и до 20кВ/м – в труднодоступных местностях.

До недавнего времени в РФ отсутствовали гигиенические нормы на МП частоты 50Гц. В настоящее время имеется временный норматив, указанный в СанПиН 2.1.2.1002-00. Предложены два нормативных значения для МП: внутри жилых помещений и на территории жилой застройки, которые составляют, соответственно, 10 и 50мкТл. В настоящее время ведутся исследовательские работы по созданию научно обоснованных ПДУ МП для населения.

Для решения вопросов исключения неблагоприятного влияния на человека ЭМП ПЧ используются три основных принципа, принятых в гигиенической практике: защита временем, защита расстоянием и защита с помощью использования коллективных или индивидуальных средств защиты.

Для населения профилактика неблагоприятного влияния воздействия ЭМП ПЧ обеспечивается наряду с дифференцированным ПДУ, в зависимости от типа территории (селитебная, часто, редко посещаемая), что является проявлением обеспечения защиты человека за счет ограничения времени экспозиции, преимущественно за счет реализации принципов защиты расстоянием.

Для ВЛ сверхвысокого напряжения (СВН) различного класса устанавливаются возрастающие размеры санитарно-защитных зон (СЗЗ).

СЗЗ воздушной линии является территория вдоль трассы ВЛ, в которой напряженность электрического поля превышает 1В/м. Размеры СЗЗ зависят от напряжения тока, передаваемого по ВЛ, и колеблются от 20 до 55м от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном направлению трассы ВЛ.

В пределах СЗЗ ВЛ запрещается размещение жилых и общественных зданий и сооружений, площадок для стоянок и остановок всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей и складов нефти и нефтепродуктов. Расстояние трассы проходящей ВЛ от границы населенных пунктов должно быть не меньше 250-300м, в зависимости от напряжения передаваемого тока.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого ЛЭП, устанавливаются санитарные разрывы, размеры которых по обе стороны ЛЭП от проекции крайних проводов при напряжении 35, 110 и 220кВ составляют соответственно 15, 20 и 25м, что на самом деле выдержано не повсеместно.

Охранная зона вдоль подземных кабельных линий электропередачи, согласно ГОСТу 12.1.051-90, устанавливается в виде участка земли, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии по горизонтали 1м от крайних кабелей.

В пределах охранной зоны подземных кабельных линий электропередачи без согласия организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается проводить строительные и земляные работы, а также планировку грунта с помощью землеройных машин.

## 11.2. Акустическое загрязнение

Звуковые волны делят на полезные звуки и шум. Шум оказывает раздражающее действие на людей. Предельный уровень шумового давления, длительность которого не приводят к преждевременным повреждениям органов слуха, равен 80–90дБ. Если уровень звукового давления превышает 90дБ, то это постепенно приводит к частичной либо полной глухоте.

Причиной шума в населенных пунктах могут служить предприятия различных отраслей промышленности, но основным источником шума является транспорт. Его доля составляет до 80% общего фонового шума, передающегося через атмосферу.

Источниками акустического загрязнения на селитебных территориях сельских населенных пунктов являются автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт, а также сельскохозяйственная техника.

Транспортный автомобильный поток проходит, в основном, по центральным магистралям вдоль малоэтажной жилой застройки.

Основными источниками шумового загрязнения в пределах Жигаловского МО является: автомобильный транспорт.

Допустимый уровень шума, создаваемый любыми видами транспорта, в соответствии с санитарными нормами (СН 2.2.4/2.1.8.562–96) для территорий, непосредственно прилегающим к жилым домам, зданиям поликлиник, дошкольных учреждений, школ, библиотек, обращенных в сторону шума, должен составлять не более 55дБА (максимально – 70дБА) - в дневное время и не более 45дБА (максимально – 60дБА) – в ночное.

Расстояние от бровки автомобильных дорог до застройки принимается не менее 100м, для дорог IV категории – 50м (СНиП 2.05.02–85). Для защиты застройки от шума и выхлопных газов необходимо предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10м, что в сельских населенных пунктах соблюдено не повсеместно.

Уровень шума на улицах зависит, в основном, от интенсивности транспортного потока, его состава и скорости, а также от состояния дорожного покрытия и технического состояния автотранспорта.

Следует отметить, что, согласно ГОСТу Р 41.51–99, предельные значения шума от автомобильного транспорта, в зависимости от мощности двигателя, составляют 74–80дБА.

Шумовая карта для поселка не разрабатывалась. Измерения шума в поселке жилой застройки, прилегающей к автомагистралям, не проводились. Возможность транспорта оказывать неблагоприятное воздействие на население обусловлено также и отсутствием на большинстве улиц надлежащих полос зеленых насаждений вдоль автомобильных дорог, особенно центральных автомагистралей.

Оценка шумового воздействия на селитебные и рекреационные территории поселка не проводилась.

Неблагоприятно действуют на людей и вибрационные нагрузки. Колебания частотой менее 20Гц, могут явиться причиной сердечных приступов, провоцировать явление резонанса системы кровообращения, вызывать ощущение усталости, головокружения, нарушение зрения. Повышенная нервозность жителей, как считают некоторые специалисты, есть результат инфразвукового излучения, даже слабовыраженного.

Вибрация также служит более быстрому износу и разрушению зданий и сооружений, отрицательно влияет на наиболее точные технологические процессы.

При расположении жилых домов и зданий культурно–бытового назначения в пределах промышленно–технических зон, где применяются машины и механизмы, создающие динамические нагрузки, вибрация распространяется по грунтовому массиву в жилой район.

Кроме того, население может испытывать неблагоприятное влияние шума и вибрации в случаях нарушения правил расположения и монтажа холодильного и технологического оборудования предприятий торговли и общественного питания, которые встроены в жилые здания.

Оценка допустимого вибрационного воздействия на территории Жигаловского МО не проводилась.

В целом, для борьбы с шумом эффективно строительство шумо-защитных экранов, расширение транспортных магистралей и посадок деревьев, снижающих уровень шума. При невозможности использования таких мер наиболее приемлемыми решениями проблемы является снижение потока транспортных средств, особенно грузовых, снижение собственных шумов транспортных средств, применение в зданиях, выходящих на наиболее оживленные магистрали, шумопоглощающих материалов, применение в них тройного остекления, содержание в надлежащем состоянии дорожного покрытия.

## 11.3. Радиационная обстановка на территории Жигаловского МО

В 2009г радиационная обстановка на территории Жигаловского МО оставалась стабильной.

Наибольший вклад в коллективную дозу облучения населения вносят природные источники ионизирующего излучения и источники, используемые для медицинских диагностических рентгенорадиологических процедур, на долю которых приходится более 90% коллективной дозы, в т. ч. за счет «медицинского» облучения около 24%.

В настоящее время концентрации цезия-137 и стронция-90 в поверхностных водах значительно ниже допустимых уровней вмешательства для населения.

Анализ данных исследований воды хозяйственно-питьевого водоснабжения показывает, что превышения уровней вмешательства по содержанию техногенных радионуклидов не зарегистрировано.

В 2009г по результатам исследований в Жигаловском МО проб пищевых продуктов на содержание радиоактивных веществ все отвечали гигиеническим нормативам.

Последние пять лет радиационно-гигиеническая ситуация остается стабильной. На территории Жигаловского МО случаев превышения гигиенических нормативов по содержанию радионуклидов в лесных дикорастущих продуктах не зафиксировано.

Облучение населения природными источниками ионизирующего излучения формируется за счет природных радионуклидов, содержащихся в среде обитания людей (воздух, почва, строительные материалы и прочее), и вносит наибольший вклад в дозу облучения населения (от 62 до 95% и более).

При отводе земельных участков под строительство, в эксплуатируемых жилых и общественных зданиях гамма-фон соответствует гигиеническим нормативам.

Предприятия и организации, использующие в своей деятельности техногенные источники ионизирующего излучения, на территории Жигаловского МО отсутствуют.

Карта (схема) радиационного загрязнения территории Жигаловского МО отсутствует. Уровень радиационного загрязнения определяется филиалом ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" Жигаловском МО при отводах земельных участков под строительство и реконструкцию объектов. Превышений гигиенических нормативов при замерах не выявлено.

Радиационная обстановка на территории Иркутской области в 2010г по сравнению с предыдущими годами не изменилась, оставалась стабильной, радиационных аварий не зарегистрировано, профессиональных заболеваний и лучевых травм не выявлено, превышения  основных дозовых пределов в течение отчетного года зарегистрировано не было. Радиационный фактор не является в Иркутской области ведущим по вредному воздействию на здоровье населения.

В соответствии с Федеральным законом «О радиационной безопасности населения», в целях оценки вредного воздействия радиационного фактора на население Иркутской области, продолжается работа по радиационно-гигиенической паспортизации. В рамках Единой государственной системы учета и контроля доз (ЕСКИД) осуществляется оценка доз облучения населения от всех основных источников ионизирующего излучения. На сегодняшний день обеспечено участие в радиационно-гигиенической паспортизации практически всех объектов, использующих в деятельности источники ионизирующего излучения на территории области (96,8% в 2009г, до 97,9% в 2010г).

На все объекты оформлены санитарно-эпидемиологические заключения на соответствие условий работы с источниками ионизирующего излучения, радиационная защита объектов и персонала соответствует требованиям НРБ–99/2009, ОСПОРБ–99/2010. Объекты, использующие радиоактивные источники, имеют лицензии Сибирского межрегионального территориального округа по надзору за ядерной и радиационной безопасностью. Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области заканчивается проведение работы по лицензированию деятельности, связанной с использованием источников генерируемого (рентгеновского) излучения.

За период с 2006-2010 гг. всего было выдано 245 лицензий на деятельность, связанную с использованием источников генерируемого излучения (в 2006г выдано 45 лицензий; 2007г-99, в 2008г - 46; 2009г - 22; 2010г - 33). Общий процент охвата лицензированием в 2010г составил 97,8%.

Ежегодно Управление и ФГУЗ принимают участие в радиологических советах при Губернаторе Иркутской области, на которых рассматривается и утверждается «Радиационно-гигиенический паспорт территории Иркутской области», обсуждаются вопросы финансирования работ по ведению Радиационно-гигиенического паспорта области и ограничению облучения населения области от природных источников излучения, а так же ряд других вопросов, касающихся радиационной обстановки на территории области.

В 2010г на радиоэкологическом совете при губернаторе Иркутской области рассматривались вопросы для внесения в долгосрочную целевую программу «Защита окружающей среды в Иркутской области на 2011-2015 годы», наиболее важными из которых явились:

1. Паспортизация источников и сетей централизованного и хозяйственно-питьевого водоснабжения муниципальных образований Иркутской области по показателям радиационной безопасности.

2. Мониторинг радиационной обстановки в местах подземных ядерных взрывов на территории Иркутской области.

3. Радиоэкологическое обследование мест бывшего размещения, расформированных в 1990-2000 годах, воинских частей на территории Иркутской области.

4. Организация учета и контроля радиационных веществ и отходов на территории Иркутской области.

5. Ведение Радиационно-гигиенического паспорта Иркутской области.

Кроме того, Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области совместно с Министерством здравоохранения Иркутской области проведена коллегия по состоянию радиационной безопасности и соблюдению требований радиационной безопасности в государственных учреждениях здравоохранения, в котором отражены проблемные моменты, касающиеся соблюдению требований радиационной безопасности в областных государственных лечебных учреждениях. В связи с этим продолжается реализация Концепции развития здравоохранения Иркутской области, разработанной в перспективе до 2012г, в части обеспечения радиационной безопасности.

В 2010г продолжена работа по ограничению облучения населения природными источниками.

Облучение населения природными источниками ионизирующего излучения формируется за счет природных радионуклидов, содержащихся в среде обитания людей (строительные материалы, воздух, почва и прочее) и вносит наибольший вклад в дозу облучения населения Иркутской области (84,0 %).

По многолетним наблюдениям, удельная плотность загрязнения почвы долгоживущими радионуклидами глобального происхождения, в среднем по области составляет по стронцию – 90-0,38кБк/м2, по цезию – 137-0,68кБк/м2.

Таблица 14. Средние значения мощности дозы внешнего гамма-излучения в населенных пунктах Иркутской области, мкЗв/час.

| Условия измерения | 2006г | 2007г | 2008г | 2009г | 2010г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На открытой местности | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,15 |
| Внутри помещений | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,18 | 0,18 |

Различия между средними значениями, полученными на открытой местности и внутри помещений, объясняются дополнительным вкладом излучения от естественных радионуклидов внутри помещений, содержащихся в строительных материалах и присутствием дочерних продуктов распада радона.

За последние годы более 97% вновь вводимых в эксплуатацию зданий соответствовали гигиеническим нормативам по содержанию радона в воздухе помещений, чему, несомненно, способствовали проводимые в полном объеме радиационный контроль земельных участков под строительство и своевременное применение необходимых инженерно-строительных мероприятий, обеспечивающих радиационную безопасность объектов строительства.

В 2010 году была исследована 121 проба строительных материалов, против 239 проб в 2009г. Исследовано 157 проб продукции лесного хозяйства.

Таблица 15. Распределение по классам строительных материалов, используемых на территории Иркутской области в 2006-2010 гг.

| Годы | Число исследованных проб |
| --- | --- |
|  | местного производства | привозимых из других территорий | импортируемых |
|  | всего | из них класса | всего | из них класса | всего | из них класса |
|  |  | I | II | III |  | I | II | III |  | I | II | III |
| 2006 | 104 | 104 | - | - | 7 | 7 | - | - | 285 | 232 | 53 | - |
| 2007 | 124 | 123 | 1 |  | 40 | 40 |  |  | 542 | 398 | 144 |  |
| 2008 | 49 | 45 | 4 | - | 5 | 5 | - | - | 517 | 431 | 86 | - |
| 2009 | 74 | 73 | 1 |  | 2 | 2 |  |  | 163 | 156 | 7 |  |
| 2010 | 46 | 38 | 8 | - | 6 | 6 | - | - | 69 | 62 | 7 | - |

По удельной активности местный строительный материал, в основном, относится к I классу, однако, в период с 2006-2010 гг. при проведении исследований выявлено 14 проб строительных материалов, относящихся ко II классу, на их использование введены ограничения.

Среднее значение эффективной удельной активности радионуклидов в минеральном сырье в 2010 году составили 148Бк/кг, в 2009г - 166Бк/кг. За 5 лет зарегистрировано 297 случаев завоза строительных материалов импортного производства с активностью, превышающей норматив I класса, на использование которых введены ограничения.

За 2010 г ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области исследовано 3001 проба пищевых продуктов на содержание радиоактивных веществ. В период 2006-2010 гг. превышения гигиенических нормативов содержания техногенных радионуклидов в пищевой продукции зарегистрировано не было.

Таблица 16. Средняя удельная активность пищевой продукции Иркутской области (Бк/кг).

| продукция | ДУ | 2006г | 2007г | 2008г | 2009г | 2010г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельная активность Цезия - 137 |
| молоко | 50 | 3,8 | 3,4 | 3,5 | 2,7 | 2,5 |
| мясо | 160 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 3,0 | 2,8 |
| картофель и корнеплоды | 320 | 7,6 | 9,0 | 8,7 | 3,8 | 4,5 |
| хлеб | 40 | 5,4 | 6,3 | 6,0 | 6,3 | 5,6 |
| Удельная активность Стронция – 90 |
| молоко | 25 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 2,0 |
| мясо | 50 | 0,72 | 0,6 | 0,9 | 0,83 | 0,88 |
| картофель и корнеплоды | 60 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 4,3 | 3,9 |
| хлеб | 70 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 2,3 | 2,6 |

Анализ проб показывает, что пищевая продукция, как местная, так и ввозимая на территорию Иркутской области безопасна по радиационным характеристикам.

Анализ данных исследований воды хозяйственно – питьевого водоснабжения показывает, что превышения уровней вмешательства по содержанию техногенных радионуклидов на территории Иркутской области не зарегистрировано.

В 2010г имели место 18 случаев превышения критериев первичной оценки питьевой воды по удельной суммарной альфа- активности, как правило, в пробах воды из подземных источников водоснабжения, которые обусловлены содержанием природных радионуклидов.

Для дальнейшей оценки соответствия воды требованиям радиационной безопасности проводились ее исследования на определение изотопного состава. Регистрировались незначительные превышения уровней вмешательства по удельной активности радона-222. Проведено исследование 21 пробы воды на определение Радона-222, из них было выявлено 2 пробы с превышением норматива 60.0 Бк/кг.

Проб питьевой воды, с содержанием радионуклидов, создающих эффективную дозу более 1 мЗв/год и требующей проведения защитных мероприятий в безотлагательном порядке, не зарегистрировано.

Таблица 17. Динамика исследований проб воды на содержание радионуклидов.

| Год | Число исследованных проб воды источников хозяйственно-питьевого централизованного водоснабжения | Число исследованных проб воды в местах водопользования населения |
| --- | --- | --- |
|  | всего | из них превышающие уровни суммарной альфа-, бета- активности | всего | Из них превышающие уровни суммарной альфа-, бета- активности |
| 2006 | 86 | - | 106 | 5 |
| 2007 | 185 | 11 | 56 | - |
| 2008 | 219 | 7 | 121 | 19 |
| 2009 | 200 | 12 | 164 | 9 |
| 2010 | 219 | 4 | 196 | 16 |

Таблица 18. Средние показатели общей альфа- и бета- активности воды централизованных источников питьевого водоснабжения населения Иркутской области (Бк/л).

| Средние показатели | ДУ | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая альфа- активность | 0,1/0,2 | 0,0673 | 0,0346 | 0,0205 | 0,04 | 0,03 |
| Общая бета- активность | 1,0 | 0,0283 | 0,035 | 0,0331 | 0,1 | 0,1 |

В 2010г превышения по суммарной альфа- активности в источниках питьевого водоснабжения установлено в 20 случаях.

На территории Жигаловского МО радиационно-опасных объектов нет.

Глобального исследования Жигаловского МО по радиационной обстановке не проводилось.

Выводы

К сожалению, данные, характеризующие электромагнитные поля на территории Жигаловского МО, отсутствуют, что не позволяет дать им эколого-гигиеническую оценку как источников загрязнения атмосферы.

Шумовая карта Жигаловского МО не разрабатывалась. Измерения шума в МО жилой застройки, прилегающей к автомагистралям и железнодорожному транспорту, не проводились.

Современные уровни содержания техногенных радионуклидов в объектах окружающей среды Жигаловского МО не представляют опасности для проживания населения и не накладывают никаких ограничений на все виды хозяйственной деятельности;

Основной вклад в облучение населения области вносят природные источники (прежде всего радон в воздухе помещений), а так же медицинские рентгенорадиологические диагностические процедуры.

Глобальных исследований по радиационной обстановке не проводилось.

Рекомендации

При строительстве, реконструкции, расширении предприятий, жилых домов проводить полную оценку радиационной, акустической и электромагнитной обстановки местности.

## 12. Здоровье населения

Здоровье населения и возможное влияние на него неблагоприятных факторов окружающей среды территории рассматривается и оценивается по характеристикам:

- медико-демографических показателей здоровья населения за 2006 – 2011 гг.

- риска здоровью населения от неблагоприятных факторов окружающей среды МО и особенно, загрязнения атмосферного воздуха.

Для анализа медико-демографических показателей используются документы территориального органа Федеральной службы Государственной статистики по Иркутской области и Департамента здравоохранения Иркутской области.

Для анализа и оценки риска здоровью населения от неблагоприятных факторов окружающей среды территории рассчитываются характеристики:

- относительных и атрибутивных рисков нарушений здоровья по вышеуказанным статистическим данным.

## 12.1. Медико-демографические показатели здоровья населения

Демографическая ситуация в Жигаловского МО

К числу важнейших параметров, характеризующих состояние здоровья населения, относят медико-демографические показатели, по большинству из которых в последние годы наблюдались неблагоприятные тенденции.

По данным переписи 2010г численность населения р. п. Жигалово составила 5365 человек. По данным администрации на 01.01.2012г численность населения составила 5344 чел. Динамика населения и основные демографические показатели отражены в таблице 19. Тенденция естественной убыли населения за счет превышения смертности над рождаемостью была характерна для России в целом, для Иркутской области, и Жигалово не являлось исключением. Поселок отличается более высоким уровнем рождаемости и смертности, чем в среднем по области. Рождаемость варьировалась от 10,2 до 20,2 чел. на 1000 жителей. Отмеченный в последние годы рост рождаемости связан с вступлением в фертильный возраст относительно многочисленных возрастов 1980-х годов рождения.

Таблица 19. Динамика численности населения р. п. Жигалово по данным текущего статистического учета.

| год | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения МО | 5 577 | 5 451 | 5 428 | 5 396 | 5 360 | 5 303 | 5 265 | 5 222 | 5 218 | 5 226 | 5365 | 5344 |
| Родилось чел. | 58 | 76 | 76 | 88 | 74 | 79 | 71 | 87 | 84 | 95 | 105 |  |
| Рождаемость (на 1000 жит.) | 10,2 | 13,6 | 13,6 | 16,3 | 13,9 | 15,0 | 13,5 | 16,7 | 16,1 | 18,2 | 20,2 |  |
| Умерло чел. | 129 | 106 | 107 | 88 | 89 | 88 | 77 | 77 | 68 | 64 | 75 |  |
| Смертность (на 1000 жит.) | 23,1 | 19,4 | 19,7 | 16,3 | 16,6 | 16,6 | 14,6 | 14,7 | 13,0 | 12,2 | 14,4 |  |
| Естественный прирост | -71 | -30 | -31 | 0 | -15 | -9 | -6 | 10 | 16 | 31 | 30 |  |
| (убыль) чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Естественный прирост | -12,4 | -5,3 | -5,5 | 0,0 | -2,8 | -1,7 | -1,2 | 1,9 | 3,1 | 5,9 | 5,8 |  |
| (убыль) на 1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибыло чел. | 79 | 76 | 75 | 40 | 33 | 40 | 21 | 41 | 45 | 23 | 4 |  |
| Выбыло чел. | 129 | 86 | 73 | 76 | 75 | 69 | 58 | 55 | 53 | 67 | 91 |  |
| Механический прирост | -50 | -10 | 2 | -36 | -42 | -29 | -37 | -14 | -8 | -44 | -87 |  |
| (убыль) чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост (убыль) чел. | -121 | -40 | -29 | -36 | -57 | -38 | -43 | -4 | 8 | -13 | -57 |  |

При этом следует учитывать, что в настоящее время молодые семьи в подавляющем большинстве ориентированы на рождение одного-двух детей. Даже при реализации намеченного Правительством РФ комплекса мер по улучшению демографической ситуации рождаемость в ближайшие годы, скорее всего, сохранится на уровне 14-15 чел. на 1000 жителей, а после 2015 гг. постепенно сократится до 11-12 чел. на 1000 жителей.

За период с начала века до 2011г была отмечена тенденция снижения смертности. В 2012г смертность по р. п. Жигалово составила 14,4 чел. на 1000 жителей. В связи с совершенствованием медицинского обслуживания населения и улучшением экологических условий проектом на перспективу прогнозируется сокращение естественной убыли населения, которая к расчетному сроку Генерального плана будет с избытком компенсироваться механическим притоком жителей в связи созданием новых рабочих мест.

Число лиц моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) в общей численности населения составляет 21,4%, имеет тенденцию снижения. Доля населения старше трудоспособного возраста возрастает и составляет 17,1%. Более половины всего населения (61,5%) - это трудоспособное население в трудоспособном возрасте. В результате процессов естественного движения населения удельный вес трудоспособных возрастов увеличивается, пока в эту категорию вступают относительно многочисленные поколения 1980-х годов рождения. В дальнейшем, старение населения ускориться, а за период 2010-2020 гг. в трудоспособный возраст вступит почти в два раза меньше жителей, чем перейдет из него в категорию пенсионеров, однако сокращение удельного веса трудоспособных возрастов при этом не ожидается, в связи с прогнозом притока мигрантов на вновь создаваемые рабочие места. Снижение рождаемости в 1990-е годы привело к существенному сокращению удельного веса лиц моложе трудоспособного возраста. В ближайшие годы удельный вес детей в населении будет сокращаться, поскольку в фертильный возраст будут вступать малочисленные контингенты 1990-х годов рождения, однако и этот процесс будет сглажен в условиях механического притока населения.

Таблица 20. Прогноз возрастной структуры населения (в % к общей численности).

| Возрастные группы | по данным | прогноз |
| --- | --- | --- |
|  | текущего учета |  |
|  | 2011 г. | 2015 г. | 2030 г. |
| лица моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) | 21,4 | 21 | 20,8 |
| лица в трудоспособном возрасте | 61,5 |  |  |
| (мужчины 16-59 лет; женщины 16-54 года) |  | 62 | 62,2 |
| лица старше трудоспособного возраста | 17,1 |  |  |
| (мужчины 60 лет и старше; женщины 55 лет и старше) |  | 17 | 17 |
| итого | 100 | 100 | 100 |

В состав трудовых ресурсов включаются лица в трудоспособном возрасте и работающие пенсионеры и лица младше трудоспособного возраста. По состоянию на 2012г их численность составила 3,5 тыс. чел., или 66% населения, из них лишь 60% или 39,6% всего населения (2,1 тыс. чел.) занято в экономике. Структура трудовых ресурсов отражена в таблице 21. На предприятиях промышленности, строительства, транспорта и других производственных отраслей Жигаловского МО работают 1,13 тыс. чел. В отраслях обслуживающей сферы задействовано 0,97 тыс. чел.

Таблица 21. Расчет трудовых ресурсов (% численности населения).

|  | 2012г | 2016г | 2031г |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |
| Население всего | 5,3 | 100 | 5,5 | 100 | 5,8 | 100 |
| Состав трудовых ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| Население в трудоспособном возрасте | 3,3 | 61,5 | 3,41 | 62 | 3,6 | 62,2 |
| Работающие лица старших возрастов | 0,2 | 3,8 | 0,2 | 3,6 | 0,2 | 3,4 |
| Трудовые ресурсы всего | 3,5 | 66,0 | 3,6 | 65,6 | 3,8 | 65,6 |
| Использование трудовых ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| лица, занятые в экономике | 2,1 | 39,6 | 2,3 | 41,8 | 2,8 | 48,3 |
| учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства | 0,2 | 3,8 | 0,2 | 3,6 | 0,2 | 3,4 |
| трудоспособные лица, не занятые в экономике* | 0,9 | 17,0 | 0,8 | 14,5 | 0,5 | 8,6 |
| инвалиды и пенсионеры в трудоспособном возрасте | 0,3 | 5,7 | 0,3 | 5,5 | 0,3 | 5,2 |

На основании прогноза возрастной структуры населения, анализа современного баланса трудовых ресурсов и перспектив экономического развития города составлен расчет трудовых ресурсов на I очередь и расчетный срок Генерального плана (см. таблицу 21). В условиях миграционного притока ожидается рост, как трудовых ресурсов, так и численности занятых в экономике.

Демографическая ситуация в поселке повторяет проблемы и обстановку большинства районов области.

Основные проблемы:

- естественная убыль, т. е. высокая смертность и низкая рождаемость, показатель естественной убыли населения поселка.

- быстрые темпы “старения” населения (особенно в сельской местности).

Характерной чертой внутрирайонных миграций является перемещение населения из мелких населенных пунктов в более крупные. Это приводит к уменьшению числа сельских поселений и исчезновению ряда мелких деревень и сел.

Территориальное перераспределение населения ведет к изменению географии системы расселения МО.

Выводы

Демографическая ситуация в Жигаловском МО характеризуется сокращением численности населения.

Поселок отличается более высоким уровнем рождаемости и смертности относительно области.

За период с начала века до 2011г была отмечена тенденция снижения смертности. В 2012г смертность по р. п. Жигалово составила 14,4 чел. на 1000 жителей.

Демографическая ситуация в Жигаловском МО не может быть признана вполне благополучной из-за сохранения:

- отрицательных показателей естественного прироста;

- регрессивного типа возрастной структуры населения поселка (постаревшее население).

Положительным моментом для возможного роста населения в поселке может явиться создание крупных производств по первичной переработке газа и выпуску строительных материалов и готовой продукции, в частности - проект производства МДФ плиты путем переработки газа Ковыктинского месторождения. Он позволит создать значительное количество новых рабочих мест с привлечением высококвалифицированной рабочей силы и возможным переездом специалистов на постоянное место жительства в Жигаловское МО.

## 12.2. Характеристика заболеваемости (по обращаемости) населения Жигаловского МО

Одной из характеристик, используемых для оценки здоровья населения и возможного влияния на него неблагоприятных факторов окружающей среды, являются медико-демографические показатели здоровья населения.

Заболеваемость является одним из важнейших критериев состояния здоровья населения. Она характеризуется совокупностью данных о распространенности, структуре и динамике заболеваний. Статистика заболеваемости касается как всего населения, так и его различных социальных, профессиональных, территориальных, возрастно(половых и прочих групп. Уровни заболеваемости, в основном, определяются социально(экономическими условиями проживания. Наряду с этим, на величину заболеваемости определенное влияние оказывают санитарно(гигиенические и экологические факторы внешней среды.

В связи с отсутствием данных по заболеваемости населения МО Жигаловское, оценка роли загрязнения окружающей среды и других факторов в распространенности заболеваемости на территории Жигаловского МО не проводилась.

Рекомендации

1. Разработать медико-профилактические мероприятия по снижению риска заболеваемости детей болезнями кровообращения и подростков болезнями системы кровообращения и уха.

2. Выполнить исследования распространения раковых заболеваний отдельных локализаций, обусловленных неблагоприятными экологическими факторами.

3. Для уточнения распространенности раковых заболеваний отдельных локализаций, обусловленных экологическими факторами, необходимы дополнительные исследования.

# ГЛАВА II. ЗЕЛЕНЫЙ ФОНД

## 13. Система зеленых насаждений (эколого-рекреационный аспект)

Система зеленых насаждений является одним из факторов в структуре природного комплекса и охраны окружающей среды поселений. Зеленые насаждения всех категорий обеспечивают наилучшее проветривание территории, оздоровление его воздушного бассейна и являются местами отдыха жителей.

Озеленение территорий является сложной системой, включающей:

- участки озеленения территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары);

- участки озеленения территорий ограниченного пользования (придомовых, школьных и дошкольных детских учреждений, учреждений здравоохранения, культурно- бытовых учреждений);

- участки специального назначения (технические зоны, уличное озеленение, санитарно-защитные зоны, водоохранные зоны, производственные, питомники, кладбища).

Таблица 22. Определения и характеристики основных элементов системы озеленения (Н.В. Маслов, «Градостроительная экология»).

| Определение | Характеристика |
| --- | --- |
| Парк | Многофункциональная или специализированная озелененная территория размером, как правило, не менее 2га с и развитой системой благоустройства и рекреационной деятельности, предназначенная для периодического массового отдыха населения. |
| Сад | Озелененная территория от 3 до 10га с ограниченным набором видов рекреационной деятельности, предназначенная для кратковременного отдыха населения, преимущественно для детей и людей пожилого возраста. |
| Бульвар | Озелененная территория линейной формы размером не менее 0,5га (с минимальной шириной бульвара не менее 15м), предназначенная для массового пешеходного движения, прогулок, кратковременного отдыха, связанная с линейными планировочными элементами города: улицами, реками. |
| Сквер | Компактная озелененная территория размером от 0,15га и предназначенная для повседневного кратковременного отдыха населения. |
| Озелененные полосы вдоль улиц и дорог | Территория специального назначения, предназначенная для защиты пешеходов, застройки и окружающей среды от воздействия транспорта. |
| Питомник | Озелененная территория специального назначения, предназначенная для выращивания посадочного материала для озеленения города, уровень озелененности достигает 95%. |
| Кладбище | Озелененная территория специального назначения, выполняющая роль ритуального парка города. |
| Технические зоны | Озелененная территория специального назначения, выполняющая охранные функции с ограничением хозяйственной деятельности. |
| Санитарные полосы | Санитарные полосы отчуждения создаются для магистральных трубопроводов (газо- и нефтепроводов), транспортных коммуникаций (автодорог республиканского значения, железных дорог), высоковольтных линий. |

Зеленые насаждения являются органичной частью городской планировочной структуры и выполняют в ней важные функции:

- санитарно-гигиеническую;

- декоративно-планировочную;

- рекреационную.

Санитарно-гигиеническая функция зеленых насаждений заключается в:

- очищении атмосферного воздуха от пыли и вредных веществ, содержащихся в выбросах котелен, домовых печей, авто- и воздушного транспорта, сельскохозяйственной техники:

- ветрозащитной роли;

- фитонцидном действии;

- теплорегулирующей роли;

- влиянии на влажность воздуха;

- шумозащитной роли.

Декоративно-планировочные функции зеленых насаждений являются средством индивидуализации отдельных районов населенных пунктов. С их помощью преодолевается монотонность застройки, вызванная индустриальными методами строительства и применением типовых проектов.

Сочетание зеленых насаждений с застройкой особенно эффективно, когда зеленые насаждения входят вглубь застройки, поддерживая ее композиционно и декорируя архитектурно неинтересные поверхности и сооружения.

Рекреационное значение зеленых насаждений тесно связано с организацией отдыха жителей.

Система внутрирайонного отдыха рассчитана на жителей квартала, групп жилых домов, микрорайона и района населенных пунктов. Она включает в себя сеть спортивных площадок, площадок отдыха, размещаемых среди зеленых насаждений. Озелененные придомовые территории предназначены для игр детей, спортивных занятий, отдыха и бытовых целей.

Обеспеченность дворовыми зелеными насаждениями зависит от типов жилой застройки и должна осуществляться в соответствии с требованиями санитарного и градостроительного законодательства.

Система отдыха среди зеленых насаждений территорий общего пользования рассчитывается на жителей района или поселения. Она предусматривает сочетание кратковременного отдыха в скверах и бульварах с длительным отдыхом в парках и лесопарках.

Основным рекреационным компонентом растительности является лес, который представлен «зеленой зоной», в черте города – так называемыми « городскими лесами». Кроме лесов, обеспеченность жителей озелененными территориями дополняется компонентами «внутригородской системы зеленых насаждений».

## 14. Зеленые зоны поселений

На территориях, прилегающих к населенным пунктам, согласно требованиям СНиП  2.07.01-89 (с изменениями от 13.07.1990 г., 23.12.1992 г. и 22.07.1993 г.), предусматриваются пригородные зоны, в составе которых выделяются зеленые зоны.

Основное гигиеническое назначение зеленых зон состоит в том, чтобы способствовать улучшению микроклимата и оздоровлению воздушного бассейна населенного пункта, а также обеспечить население удобными, здоровыми и живописными местами загородного отдыха, т.е. и рекреационное предназначение.

Зеленые зоны городов выделяются на землях государственного лесного фонда, расположенных за пределами городской черты, с учетом площадей зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, округов санитарной охраны курортов, защитных полос вдоль железных и автомагистральных дорог, а также запретных полос особо ценных лесных массивов, противоэрозионных лесов, лесоплодовых насаждений и орехо-промысловых зон (ГОСТ 17.5.3.01-78 Состав и размер зеленых зон городов). Леса зеленых зон городов относятся к защитным  лесам.

Зеленая зона характеризуется лесистостью, которая определяется как отношение покрытых лесом земель к общей площади рассматриваемой административной единицы. Организация зеленых зон регламентируется государственным стандартом (ГОСТ 17.5.3.01-78 «Состав и размер зеленых зон городов»). Территориальная организация зеленых зон предусматривает разделение на лесопарковую и лесохозяйственную части, выделение мест отдыха населения и охраняемых территорий, обеспечивающее выполнение оздоровительных и природоохранных функций леса согласно ГОСТ 17.6.3.01-78.

В зеленых зонах запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на выполнение ими экологических, санитарно-гигиенических и рекреационных функций (СНиП 2.07.01-89*).

По данным государственного учета лесного фонда на 01.01.2011г зеленые зоны населенных пунктов, или как их раньше называли «пригородные защитные леса», в Иркутской области закреплены за 35 из 87 населенных пунктов. Среди перечисленных в этом списке наименований сельские поселения отсутствуют (Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Иркутской области в 2009-2010 годах»).

Согласно нормативам, размеры общей площади зеленых зон для сельских поселений лесорастительной зоны смешанных лесов с населением до 12 тыс. человек и при лесистости свыше 25% должны быть не мене 55га на 1000 человек, в т. ч. лесопарковая ее часть – 10га 1000 человек (ГОСТ 17.5.3.01-78).

Вокруг населенных пунктов, расположенных в малолесных районах, организовываются ветрозащитные и берегоукрепительные лесные полосы, озеленение склонов, оврагов, балок. Ширина защитных лесных полос для сельских населенных пунктов должна составлять не менее 50м (СНиП 2.07. 01-89).

Рассматривая в целом зеленые зоны Жигаловского МО, необходимо отметить, что растительность зеленых зон поселков испытывает повышенную рекреационную нагрузку. Имеются скопления бытового мусора, превращающиеся в несанкционированные свалки, которые ухудшают экологическое и санитарное состояние насаждений. В окружающих лесах производится выпас скота, что приводит к вытаптыванию подростка и его уничтожению. Уплотнение почвы снижает способность насаждений к воспроизводству и угнетает сами насаждения. Леса часто посещают как местные жители, так и приезжее население. Из-за неосторожного обращения с огнем в периоды пожарной опасности возникают очаги лесных пожаров.

Сложившийся породный состав лесных массивов зеленых зон наиболее адаптирован к климатическим и природным условиям местностей. В этой связи, по-видимому, нет необходимости изменять его ассортимент. Основная забота о зеленых зонах сел и поселков должна сводиться к восстановлению их нарушенных участков и надлежащему уходу за растениями.

Что касается достаточности площадей зеленых зон для населения, то определить ее не представляется возможным из-за отсутствия информации.

## 15. Система озеленения поселений

Согласно градостроительным требованиям, обеспеченность жителей города озелененными территориями складывается из суммы удельных площадей общего пользования, ограниченного пользования и специального назначения. При этом удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки городов (уровень озелененности территорий застройки) должен быть не менее 40% (СНиП 2.07.01.-89).

Участки озелененных территорий общего пользования являются основным звеном зеленых насаждений населенных пунктов. Они включают самые крупные планировочные элементы внутри поселковой застройки, предназначенные для отдыха всего населения: парковые насаждения, скверы, бульвары.

Основу зеленых насаждений общего пользования сел и поселков, как правило, составляют сохранившиеся естественные сосновые леса.

Существующие на сегодняшний день насаждения находятся в той или иной степени деградации. Состояние растительности и степень благоустройства территорий требуют  необходимого ухода, должного содержания, постоянного улучшения почвенно-грунтовых условий, что будет способствовать жизнеспособности растений и их функциональному назначению.

Таким образом, организация поселковых парков, скверов и т.п. на существующих и вновь застраиваемых территориях с учетом требований СНиП 2.07.01-89 по разделу «Ландшафтная архитектура и садово-парковое строительство» позволит соблюдать достаточность площадей зеленых насаждений общего пользования, а достойный агротехнический уход за растениями будет способствовать выполнению их функционального назначения.

Участки озеленения территорий ограниченного пользования (озеленение жилой общественной застройки) включают придомовые, участки школьных и дошкольных детских учреждений, здравоохранения, культурно-просветительных учреждений. Они предназначены для обеспечения комфортных условий быта (формирование эстетически выразительной пространственной среды) и повседневного отдыха вблизи жилья, улучшают эстетические качества и санитарно-гигиенические условия жилой застройки. Требуемый уровень озеленения территорий ограниченного пользования должен составлять от 40 до 60% общей площади в зависимости от назначения объекта.

Таблица 23. Озеленение территории ограниченного пользования.

| Территории (участки) объектов | Уровень озеленения (максимальная площадь озеленения), % от общей площади объекта | Минимальная норма озеленения, м2/человека |
| --- | --- | --- |
|  | Требуемый* |  |
| Придомовые | 60 | 5,0 – 7,0 |
| Дошкольные детские учреждения | 50 | 0,7 – 1,2 |
| Школы, профтехучилища | 40 | 0,9 – 1,5 |
| Лечебные учреждения | 50 | 1,2 |
| Культурно-просветительные учреждения | 60 | 0,8 |
| Техникумы | 55 | 0,2 |
| Промпредприятия |  | Ориентировочно ***3 м2 на работающего |

Примечание. Маслов, Н.В. Градостроительная экология: учебное пособие. - М.: Высшая школа, 2003, С.235.

*** СН 245-71. Санитарные нормы  проектирования промышленных предприятий. М., 1972 г.

Рассматривая организацию озеленения территорий промышленных (производственных) предприятий, важно отметить, что она определяется особенностями функционально-технического назначения каждого из них. Площадь участков озеленения в пределах площадки предприятия, согласно СН –245-71, ориентировочно определяется из расчета 3м2 на работающего, а предельный уровень озеленения должен составлять от 15 до 10% от производственной территории.

Участки озеленения территорий специального назначения включают озелененные территории вдоль улиц и дорог, водоохранных зон, 2 и 3 поясов санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, санитарно-защитные зоны промышленных предприятий, питомники и кладбища.

Зеленые насаждения вдоль улиц и особенно центральных автомагистралей выполняют функции защиты зданий и пешеходов от шума, пыли, выхлопных газов, ветро- и снегозащиты. На дорогах сельских поселений преобладают линейные посадки (1-2 ряда деревьев) и кустарники. Конфигурация озеленения прерывистая (изреженная), мозаичная. Основные породы деревьев преимущественно относятся к так называемым мягколиственным: тополь, осина, клен и прочие древесные породы. Состояние уличной древесно-кустарниковой растительности не может быть признано удовлетворительным. Часть растительности находится в той или иной степени деградации, т.к., по-видимому, подвергаются воздействию антропо-и техногенных факторов. Степень деградации растительности не определена т.к. лесопатологические обследования не проводились. В целом, уличное озеленение нарушено и требует восстановления. Требуется выбраковка нежизнеспособных деревьев, кустарников и их обновление.

К территориям специального назначения относятся и санитарно-защитные зоны (СЗЗ) вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. Критерием для определения размера СЗЗ является непревышение на ее внешней границе и за ее пределами ПДК (предельно допустимых концентраций) загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, ПДУ (предельно допустимых уровней) физического воздействия на атмосферный воздух. Ширина СЗЗ определяется в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно - защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Минимальный уровень (площадь) озеленения санитарно-защитных зон регламентируется в зависимости от класса опасности предприятия и ширины зоны: до - 300м – 60%, от 300м до1000м – 50%, от 100м и более – 40% (СНиП 2.07.01.-89). Со стороны селитебной территории предусматривается полоса древесно-кустарниковых насаждений не менее 50м, а при ширине СЗЗ до 100м – не менее 20м.

Данные об озеленении СЗЗ предприятий Жигаловского МО отсутствуют. Однако по опыту других муниципальных образований можно предположить, что и в Жигаловском МО озеленение СЗЗ предприятий недостаточно. В этой связи требуется проведение работ по озеленению санитарно-защитных зон всех предприятий города в соответствии с действующими нормативными требованиями.

Охрана лесов, расположенных в водоохранных зонах водных объектов Жигаловского МО, должна быть направлена на предотвращение загрязнения, засорения, заиления рек и ручьев и истощения их вод. В лесах, расположенных в водоохранных зонах, проведение рубок главного пользования запрещается (Водный кодекс РФ от 3 июня 2006г №74 – ФЗ (редакция от 21.11.2011г, с изм. от 07.12.2011г).

Что касается территории зон санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения, важно отметить, что, согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02, территория первого пояса ЗСО должна быть озеленена, и на ней не допускается посадка высокоствольных деревьев. А на территории второго пояса санитарной зоны охраны не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

К территориям специального назначения должен относиться и питомник древесных и кустарниковых растений. Питомник предназначен для выращивания посадочного материала для озеленения городского поселения. Площадь питомника принимается из расчета 3-5 м2/чел, в зависимости от уровня обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования, размеров санитарно-защитных зон, развития садоводческих товариществ, особенностей природно-климатических и других местных условий (СНиП 2.07.01-89). Уровень озелененности территории питомника достигает 95%.

Таким образом, совместный анализ имеющихся материалов по системе зеленых насаждений в Жигаловском МО позволяет сделать следующие выводы:

Выводы

Зеленый фонд поселений Жигаловского МО представлен внутрипоселковой системой озеленения общего пользования, ограниченного пользования и специального назначения.

Современное состояние зеленого фонда Жигаловского МО требует разработки и внедрения общепоселковой системы озеленения.

Существующие площади озелененных территорий общего пользования, вероятно, не обеспечивают необходимые рекреационно-гигиенические потребности жителей поселений. Значительная часть растительности находится в состоянии деградации. Необходимо провести восстановительные работы – подсадка и посадка растений, постоянный уход за ними, должное содержание, улучшение почвенно-грунтовых условий и т.п.

Озеленение территорий специального назначения в значительной степени нарушено и требует реконструкции в соответствии с санитарными нормами озеленения различных структурных элементов этого вида  территорий (улиц, СЗЗ, водоохранные зоны и т.д.).

# ГЛАВА III.ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В целях обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности, защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сохранения природных ресурсов (водных, минеральных, лесных в Жигаловском МО устанавливается целый ряд ограничений на градостроительное использование территории, к ним относятся:

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны предприятий и объектов;

- округ санитарной охраны источников минеральных вод;

- зоны залегания полезных ископаемых.

## 16. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной, которые установлены «Водным кодексом РФ» от 03.06.06 г. № 74–ФЗ (редакция от 14.07.2008г. №118-ФЗ).

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

## Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

## 1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

## 2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

## 3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

## 4) Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

## 5) Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

6) Ширина водоохранной зоны морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий городов и других населенных пунктов устанавливаются от соответствующей береговой линии.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Обязательными условиями являются канализование жилых, общественных и промышленных зданий, благоустройство территории с отводом загрязненных вод на очистные сооружения.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено Водным Кодексом, другими федеральными законами.

Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования предоставляется жителям соответствующих населенных пунктов органами местного самоуправления через средства массовой информации и посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов. Могут быть также использованы иные способы предоставления такой информации.

Реки Жигаловского МО относятся к рыбохозяйственным водоемам высшей категории.

Размеры минимальных водоохранных зон водных объектов, исходя из протяженности от истоков и створов водохозяйственных участков в административных границах Жигаловского МО (табл. 24), устанавливаются в соответствии с Водным кодексом РФ от 3 июня 2006 года №74-ФЗ. (Водный кодекс РФ от 03.06.2006г. №74-ФЗ в редакции от 14.07.2008г. №118-ФЗ).

Таблица 24. Водоохранные и прибрежные зоны водных объектов Жигаловского МО.

| Наименование водотока | Длина реки, км | Водоохр. зона, м | Прибреж. полоса, м |
| --- | --- | --- | --- |
| р. Лена | 4400 | 200 | 200 |

На территориях населенных пунктов при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

Возрастает воздействие от объектов жизнедеятельности поселков за счет поступления талых и ливневых вод, смывающих почву, органические и неорганические удобрения, переливы выгребов и т.д.

Отсутствие контроля над сбором и вывозом мусора приводит к образованию несанкционированных свалок, которые в первую очередь являются источниками загрязнения почвы и соответственно создают возможность для загрязнения поземных и поверхностных вод.

Зоны массового отдыха населения не оборудованы туалетами и мусоросборниками, из-за отсутствия финансирования не решены вопросы регулярной уборки мест отдыха, не осуществляется контроль над маломерным флотом.

Выводы

- Необходима скорейшая разработка проектов ВЗ и ПЗП всех водных объектов Жигаловского МО с учетом новой редакции «Водного кодекса РФ» от 03.06.06г. № 74–ФЗ;

- Органам местного самоуправления муниципального образования необходимо установить правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования, для личных и бытовых нужд;

- При использовании водных объектов физические лица, юридические лица обязаны осуществлять водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных объектов в соответствии с Водным Кодексом и другими федеральными законами.

Рекомендации

- Усиление  государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов;

- Озеленение и очистка прибрежных защитных полос и водоохранных зон; благоустройство территорий;

- Установка мусорных урн в общественных местах;

- Проведение разъяснительной работы с туристами.

## 17. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источниками хозяйственно–питьевого водоснабжения населенных пунктов Жигаловского МО являются преимущественно подземные воды.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110–02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов и площадок всех водопроводных сооружений. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Санитарные мероприятия на территории 1 пояса выполняются коммунально–хозяйственными органами или др. владельцами водопроводов.

Санитарные мероприятия на территориях 2 и 3 поясов должны выполняться владельцами объектов, оказывающих или могущих оказать отрицательное влияние на качество воды источника.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно–защитной полосой. Ширину СЗ полосы водоводов следует принимать при наличии грунтовых вод не менее 50 м, при отсутствии – не менее 10 м по обе стороны водопровода. В пределах СЗ полосы должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территориям свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников. Прокладка магистральных водоводов не допускается также по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Регламенты использования территории ЗСО источников водоснабжения представлены в таблицах 25 и 26.

В связи с выходом нового СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» Проекты зон санитарной охраны для всех водозаборных сооружений не разработаны.

Как правило, территории первого и второго поясов ЗСО скважин не определены, не огорожены, не охраняются. Территории 1 и 2 поясов ЗСО водоисточников захламлены бытовыми отходами, не спланированы. На территории 1 и 2 поясов ЗСО расположены жилые дома с приусадебными участками.

Таблица 25. Регламенты использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных  полос (Водный кодекс РФ №74-ФЗ от 03.06.06 г.).

| Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| Прибрежная защитная полоса | - Все виды строительства и реконструкции зданий, сооружений и др. без согласования с бассейновыми органами; - Проведение авиационно-химических работ; - Применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками; - Использование навозных стоков для удобрения почв; - Размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод; - Складирование навоз и мусора; - Заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов; - Размещение дачных и садово-огородных участков; - Размещение стоянок транспортных средств; - Распашка земель; - Применение удобрений; - Складирование отвалов размываемых грунтов; - Выпас и организация летних лагерей скота, устройство купочных ванн; - Устройство проездов и дорог (кроме скотопрогонов) к традиционным местам водопоя скота; - Устройство ограждения территорий предприятий и частных владений до уровня воды; - Установка сезонных стационарных палаточных городков, баз отдыха; - Выделение участков под индивидуальное строительство; - Сведение растительности в 20-ти метровой зоне; - Движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей спецназначения; - Проведение рубок главного пользования. | - Размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, водозаборных, портовых и гидротехнических сооружений с отводом сточных вод на очистные сооружения; - Озеленение; - Залужение; - Совмещение с парапетом набережной при наличии ливневой канализации; - Строительство причалов, пристаней, пляжных сооружений, водноспортивных баз при условии соблюдения нормативов и требований контролирующих органов; - Использование залуженных участков в качестве сенокосов; - Замыв пойменных озер и стариц по согласованию с бассейновыми органами; - Проведение рубок ухода и санитарных рубок; - Проведение берегоукрепительных работ и мероприятий по закреплению оврагов и балок; - Благоустройство территории с отводом дождевых стоков на очистные сооружения дождевой канализации. |
| Водоохранная зона | - Все виды строительства и реконструкции зданий, сооружений и коммуникаций и др. без согласования с бассейновыми органами; - Проведение авиационно-химических работ; - Применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками; - Использование навозных стоков для удобрения почв; - Размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод; - Складирование навоза и мусора; - Заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов; - Размещение дачных и садово-огородных участков при ширине водоохранных зон менее 100 м. и крутизне склонов более 3 градусов; - Размещение стоянок транспортных средств; - Проведение рубок главного пользования; - Внесение удобрений по снегу. | - Строительство и реконструкция зданий, сооружений, коммуникаций и др. по согласованию с бассейновыми органами и отводом сточных вод на очистные сооружения; - Проведение рубок промежуточного пользования; - Размещение дачных и садово-огородных участков при ширине водоохранной зоны более 100 м. и крутизне склонов менее 3 градусов; - Ведение всех видов полеводческих работ пристрогом соблюдении требований противоэрозионной агротехники и технологии, правил обработки почв и регламентов внесения удобрений; - Создание оросительно-увлажнительных и осушительных систем со строительством прудов отстойников в местах выпусков избыточных вод в водные объекты; - Проведение лесомелиорации со строительством прудов-отстойников в местах выпусков вод; - Благоустройство территории с отводом дождевых стоков на очистные сооружения дождевой канализации. |

Таблица 26. Регламенты использования территории зон санитарной охран подземных источников водоснабжения.

| Наименование зон и поясов | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | - Все виды строительства; - Выпуск любых стоков; - Размещение жилых и хоз.-бытовых зданий; - Проживание людей; - Посадка высокоствольных деревьев; - Применение ядохимикатов и удобрений; - Купание, стирка белья, водопой скота. | - Ограждение и охрана; - Озеленение; - Отвод поверхностного стока на очистные сооружения. |
| II и III пояса | - Размещение складов ГСМ, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, выпас скота; - Применение удобрений и ядохимикатов, - Рубка леса главного пользования и реконструкции; - Сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные нормы; - При наличии судоходства сброс фановых и подсланевых вод и твердых отходов. | - Строительство жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов с отводом стоков на очистные сооружения; - Благоустройство территории населенных пунктов с отводом поверхностного стока на очистные сооружения; - Купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля в установленных и обустроенных местах; - Добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с госсаннадзором; - Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов по согласованию с госсаннадзором; - При наличии судоходства оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - Оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов; - Рубки ухода и санитарные рубки леса. |

Оценка состояния защиты источников водоснабжения Жигаловского МО позволяет сделать следующие выводы:

Выводы

- Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения не установлены, проекты отсутствуют.

Рекомендуется:

- Установление и организация I пояса зон санитарной охраны скважин;

- Расчёт и утверждение размеров II и III поясов зон санитарной охраны скважин.

- Разработка проектов организации зон санитарной охраны водозаборов поверхностных источников водоснабжения.

## 18. Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов

В соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

- Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия  до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия  за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Нормативные размеры СЗЗ установлены СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов. Достаточность нормативной ширины СЗЗ должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий. Использование СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и санитарными нормами и правилами (таблица 27).

Таблица 27. Регламенты использования территории санитарно-защитных зон предприятий.

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - Жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей; - Рекреационные зоны и отдельные объекты; - Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; - Предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - Предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; - Спортивные сооружения; - Парки; - Образовательные и детские учреждения; - Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | -Сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания; - Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство; - Пожарные депо; - Бани; - Прачечные; - Объекты торговли и общественного питания; - Мотели; - Гаражи; -Площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - Автозаправочные станции; - Связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения; - Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий; - Местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте-газо-проводы; - Артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - Канализационные насосные станции; - Сооружения оборотного водоснабжения; - Питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны. |

Таблица 28. Размеры нормативных СЗЗ в соответствии с СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

| № п/п | № по г/п | Наименование предприятий (исходное положение на 01.01.2012 г.) | Профиль | Класс объекта, размер СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | МУА Автобаза | Автобаза | класс объекта по санитарной классификации – 3, размер санитарно-защитной зоны – 300 м |
| 2 |  | ИП Яровой Оптовая база | продуктовый склад | размер санитарно-защитной зоны - 100 |
| 3 |  | Лесхоз, пилорама | Лесное хозяйство, деревообработка | класс объекта по санитарной классификации – 3, размер санитарно-защитной зоны – 300 м |
| 4 |  | Пилорама | Деревообработка | класс объекта по санитарной классификации – 3, размер санитарно-защитной зоны – 300 м |
| 5 6 7 8 |  | Складские помещения Гаражный кооперати Коммунально-складские зоны Рембаза |  | класс объекта по санитарной классификации – 3, размер санитарно-защитной зоны – 300 м |
| 9 10 11 12 |  | Пилорама Пилорама Пилорама «СибЛесСтрой» Пилорама | Деревообработка Деревообработка Деревообработка Деревообработка | класс объекта по санитарной классификации – 3, размер санитарно-защитной зоны – 300 м |

На действующих предприятиях на территории Жигаловского МО не разработаны проекты обоснования границ СЗЗ.

В соответствии с СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для предприятий требуется установление СЗЗ, с соответствующим уровнем её озеленения, который будет являться санитарно-защитным барьером между промышленной и селитебной территориями. Достаточность нормативного размера СЗЗ подтверждается расчетами рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе при разработке проекта нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ). Проекты ПДВ для предприятий МО отсутствуют. Возможность для их организации имеется. Объектов социальной инфрастуктуры, расположенных в нормативных СЗЗ, нет. Часть жилых зданий попадает на территорию СЗЗ.

Рекомендации

Требуется разработка проектов ПДВ и обоснование достаточности нормативных размеров СЗЗ для обеспечения нормативного качества атмосферного воздуха

# ГЛАВА IV. ГРАДОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

| Проблемы | Мероприятия | Основание |
| --- | --- | --- |
| 1. Загрязнение поверхностных вод |
| Загрязнение поверхностных водоемов МО хозяйственно-бытовыми и поверхностными (ливневыми) сточными водами. | Строительство очистных сооружений в поселке Жигалово; Ликвидация выгребов и накопителей в водоохранных зонах; организация сбора и отведения хозфекальных сточных вод на очистные сооружения, т.е. организация канализации сельских поселений по неполной раздельной системе согласно требований Очистка хозбытовых стоков до установленных норм; Запрещение сброса в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию, а также сточных вод, не соответствующих требованиям технических регламентов; Установление и соблюдение нормативов допустимого воздействия на воды Жигаловского МО | СанПиН 2.1.5.980(00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» СНиП 2.07.01(89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». |
| Использование водных объектов для рекреационных целей | Разработка мероприятий по охране водных объектов, в т.ч. по предотвращению загрязнения вследствие проливов нефтепродуктов; Оборудование зон массового отдыха населения туалетами и мусоросборниками. | Водный кодекс № 74-Ф3 от 03.06.06; |
| Нарушение санитарно-гигиенических требований эксплуатации выгребов, отсутствие организации поверхностного стока атмосферных и талых вод | Организация надлежащей эксплуатации канализационных объектов (выгребов); Организация сбора и отведения хозфекальных сточных вод на очистные сооружения, т.е. организация канализации поселков и сел по неполной раздельной системе; Организация поверхностных стоков со всей территории посёлка на очистные сооружения. | СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». |
| Нарушение водоохранных зон и прибрежных полос водоёмов | Установление органами местного самоуправления правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования, для личных и бытовых нужд. Вынос из береговых полос строений, жилых домов, хозяйственных объектов и.т.п. Контроль за соблюдением ВЗ и ПЗП водоёмов при строительстве курортно-гостиничных и жилых объектов Осуществление водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов в соответствии с Водным Кодексом и другими федеральными законами физическими и юридическими лицами при использовании водных объектов . Усиление государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов. Озеленение и очистка прибрежных защитных полос и водоохранных зон; благоустройство территорий | Водный кодекс № 74-Ф3 от 03.06.06; СанПиН 2.1.5.980–00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» Правила охраны поверхностных вод, №04–19–16/805 от 03.04.1991г. |
| Улучшение снабжения населения населённых пунктов питьевой водой, подача воды потребителям без ограничения | Необходимо провести работы по ремонту водозаборных скважин и башен. Предусмотреть проведение в поселке Жигалово централизированного водоснабжения и водоочистных сооружений с использованием специальных методов обработки воды. | Правила охраны поверхностных вод, №04–19–16/805 от 03.04.1991г. Закон РФ «О санитарно( эпидемиологическом благополучии населения» 52(ФЗ от 30.03.99. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. |
| 2. Загрязнение подземных вод |
| 2.1. Загрязнение подземных вод | Осуществление мониторинга качества и режима подземных вод ЖигаловскогоМО Организация I пояса зон санитарной охраны водозаборных сооружений Соблюдение требований СанПиН 2.1.4.1175-02 в части содержания и эксплуатации водозаборных сооружений нецентрализованного водоснабжения Проведение мероприятий по улучшению качества воды | ГОСТ 17.1.3.05-82 «Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами» СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов» СП 2.1.5.1059–01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения» Закон РФ «О санитарно( эпидемиологическом благополучии населения» 52(ФЗ от 30.03.99. СНиП 2.07.01(89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». |
| 3. Загрязнение атмосферного воздуха |
| 3.1.Загрязнение атмосферного воздуха | Перевод всех котельных в муниципального образования Жигаловское на альтернативное топливо (газ) Организация санитарно-защитных зон ведущих источников загрязнения | Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 7(ФЗ от 10.01.2001г. СанПиН 2.1.6.1032(01 «Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений, санитарная охрана воздуха. Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест». СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов |
| 4. Загрязнение почв |
| 4.1.Загрязнение почв города пестицидами и др. химическими элементами | Проведение мониторинга загрязнения почвы садоводств и сельхозугодий Отработка режима внесения минеральных, органических веществ и известкование почв. Принятие мер по урегулированию гидрологического режима почв. Рекультивация нарушенных земель | СанПиН 42–128–4433–87 «Санитарные нормы допустимых концентраций химических веществ в почве» Оценка почв и грунтов в ходе проведения инженерно–экологических изысканий для строительства.–М.: НИ и ПИЭГ, 2001 СанПиН 2.1.7.1287–03 «Санитарно–эпидемиологические требования к качеству почвы и грунтов» |
| 4.2.Несовершенная система обращения с отходами 4.3.Отсутствие генеральной схемы очистки территории Жигаловского МО 4.4.Отсутствие системы сбора и вывоза мусора в Муниципальных образованиях. 4.6.Нарушения эксплуатации канализационных выгребов. 4.7.Отсутствие организации надлежащей утилизации в частном секторе бытовых отходов и содержимого выгребов. | Разработка Генеральной схемы санитарной очистки Муниципального образования; организация централизованного сбора и вывоза ТБО с территории поселка; Оборудование контейнерных площадок с контейнерами для сбора мусора; Разработка проектов и строительство полигонов твердых бытовых отходов на территории муниципального образования, Ликвидация несанкционированных свалок Установка мусорных урн в общественных местах; Проведение разъяснительной работы с туристами. Строительство канализационных очистных сооружений в п.Жигалово. | СанПиН 42(128(4690(83 «Санитарные правила содержания территории населенных мест». СНиП 2.07.01(89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству, содержанию полигонов для твердых бытовых отходов». |
| 4.8.Образование несанкционированных свалок в поселке, ВЗ и ПЗП | Ликвидация несанкционированных свалок. | СанПиН 2.1.7.1322–03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» |
| II. Эколого(территориальные |
| Отсутствие прибрежных защитных полос (ПЗП) и водоохранных зон (ВЗ) водных объектов | Разработка и утверждение проектов водоохранных зон и прибрежных защитных. Установление размеров и организация водоохранных зон водных объектов Осуществление строгого контроля за «Регламентом использования территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос» водных объектов. | Водный кодекс РФ № 74–ФЗ от 03.06.06 г. СанПиН 2.1.5.980–00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» Правила охраны поверхностных вод №04–19–16/805 от 03.04.1991г. |
| 2. Отсутствие зон санитарной охраны водозаборов | установление и организация I пояса зон санитарной охраны скважин; расчёт и утверждение размеров II и III поясов зон санитарной охраны скважин. | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |
| III. Организационно–управленческие |
| 1. Отсутствие системы экологического мониторинга источников загрязнения окружающей среды | Разработка системы экологического мониторинга источников загрязнения, позволяющей оценить состояние атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвы, физического загрязнения территории МО. | Федеральный закон «Об охране окружающей среды» №7 –ФЗ от 10.01.01г. Водный кодекс РФ № 74-Ф3 от 03.06.06 г. СанПиН 2.1.5.980–00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» |
| 3. Отсутствие режима пользования ПЗП и ВЗ на водных объектах | Разработка проектов ВЗ и ПЗП всех водных объектов Жигаловского МО с учетом новой редакции «Водного кодекса РФ» от 03.06.06г. № 74–ФЗ Установление органами местного самоуправления правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территориях муниципальных образований, для личных и бытовых нужд. Установление контроля за режимом использования территорий ВЗ и ПЗП водных объектов поселка. | Водный кодекс РФ № 74-Ф3 от 03.06.06 г. |
| 5. Отсутствие рекреационных зон на водных объектах | Организация зон отдыха для населения на водных объектах Жигаловского МО | СНиП 2.07.01–89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». |
| 7. Отсутствие системы непрерывного экологического образования (просвещения) и воспитания населения с целью формирования экологического мировоззрения (культуры). | Преподавание основ экологических знаний в образовательных учреждениях. Создание общественных организаций охраны природы и природопользования. Распространение экологических знаний через средства массовой информации, музеи, библиотеки, учреждения культуры, природо–охранные учреждения, организации спорта и туризма. | Маслов Н.В. Градостроительная экология (учебное пособие). – М.:Высшая школа, 2003. – С.160. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» №7 –ФЗ от 10.01.01г. (статьи 71-74). |

# ГЛАВА V. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Оценка современного экологического состояния окружающей среды Жигаловского МО выявила ряд градоэкологических проблем. По их устранению предложен комплекс мероприятий.

Проектные решения генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, комфортных условий проживания населения и рациональное природопользование при устойчивом социально-экономическом развитии города.

Оптимизация экологической обстановки в рамках Генерального плана  достигается градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной организации территории, её инженерного обустройства и благоустройства.

Ниже представлен комплекс градоэкологических мероприятий, предусмотренных генеральным планом. Их реализация позволит снизить уровень загрязнения объектов окружающей среды до санитарно-гигиенических нормативов, будет способствовать улучшению социально-бытовых условий и состояния здоровья населения.

| Цель | Мероприятия |
| --- | --- |
| Снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха | Проведение инвентаризации всех источников выбросов вредных веществ в атмосферу. Перевод всех котельных с твердого топлива на электричество или газ. На предприятиях Сельхозкомплекса проводить работу, направленную на снижение влияния на атмосферный воздух. |
| Охрана и рациональное использование водных ресурсов | Разработка проектов ВЗ и ПЗП всех водных объектов Жигаловского МО с учетом новой редакции «Водного кодекса РФ» от 03.06.06г. № 74–ФЗ. Установление органами местного самоуправления правил использования водными объектами общего пользования, расположенных на территории муниципального образования, для личных и бытовых нужд. Осуществление водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов в соответствии с Водным Кодексом и другими федеральными законами физическими и юридическими лицами при использовании водных объектов. Усиление государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов. Озеленение и очистка прибрежных защитных полос и водоохранных зон; благоустройство территорий. Установка мусорных урн в общественных местах. Проведение разъяснительной работы с туристами. Строительство канализационных очистных сооружений в поселке Жигалово. Ликвидация выгребов и накопителей в водоохранной зоне; организация сбора и отведения хозфекальных сточных вод на очистные сооружения, т.е. организация канализации поселка по неполной раздельной системе (согласно СНиП 2.04.03-85); Ликвидация всех стихийных свалок в прибрежных зонах рек. Организация системы сбора и вывоза бытового мусора с поселка и мест отдыха туристов. Не допускать сброс неочищенных сточных вод. Оборудование объектов, расположенных в водоохранных зонах, сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод. Проведение инвентаризации всех источников нецентрализованного водоснабжения населения питьевой водой. Выделить и согласовать в установленном порядке участки для зон отдыха на водоёмах Жигаловского МО: Зоны отдыха должны быть благоустроены с обустройством пляжа, строительством туалетов, организацией лабораторного контроля. Разработка решений по охране подземных вод МО. Разработка и реализация проектов зон санитарной охраны водозаборных сооружений. Установление и организация I пояса зон санитарной охраны скважин; Расчёт и утверждение размеров II и III поясов зон санитарной охраны скважин. Капитальный ремонт и доведение состояния водозаборных объектов до установленных санитарно-технических норм. Продолжение мониторинга качества и режима подземных вод Жигаловского МО. |
| Совершенствование системы обращения с отходами | Разработка схемы санитарной очистки Жигаловского МО. Разработка проектов и строительство полигонов на территории муниципального образования либо единого полигона ТБО для групп территорий Жигаловского района. Реализовать проект по оформлению земельных участков под площадки временного хранения ТБО и проект полигона ТБО в п. Жигалово Решить вопрос сбора от населения, вывоза и переработки ртутьсодержащих ламп. Для успешного решения проблем медицинских отходов лечебно-профилактических учреждений: - организовать на территориях ЛПУ специально отведенные места для круглогодичного проведения дезинфекции и мытья контейнеров по сбору отходов; - создать межпоселковые центры по обеззараживанию отходов классов «Б» и «В» для территориально прилегающих ЛПУ и на их базе разместить малогабаритные установки по термическому уничтожению отходов. Организация централизованного сбора и вывоза ТБО. Оборудование контейнерных площадок с контейнерами для сбора мусора. Ликвидация несанкционированных свалок на побережьях рек Жигаловского МО Установка мусорных урн в общественных местах. Проведение разъяснительной работы с туристами. |
| Рациональное использование земель | Организация зон отдыха для населения. |
| Получение информации о состоянии окружающей среды | Разработка системы экологического мониторинга и его осуществление для динамической оценки состояния территории Жигаловского МО. |